MSS-TZP-ZPP-26-29/19                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

1. Zestaw laparoskopowy- 2- komplety/zestawy

| L.p. | Warunki/ parametry wymagane | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametr oferowany/ Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry lub wpisze TAK albo NIE, stosownie do wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Monitor operacyjny FULL HD - 2 zestawy | TAK |  |  |
| 1 | Przekątna ekran min. 26" | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Cyfrowe wejścia wideo min.: 2x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Cyfrowe wyjścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Mocowanie VESA 100 | TAK | Bez punktacji |  |
| II | Sterownik kamer do głowicy kamery FULL HD - 2 zestawy | TAK |  |  |
| 1 | Zestaw sterownika kamery do podłączenia oferowanej głowicy kamery FULL HD ze skanem progresywnym | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 cyfrowe wyjścia wideo w standardzie DVI-D | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 cyfrowe wyjście wideo w standardzie 3G-SDI | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Format sygnału wyjściowego nie mniejszy niż: 1920 x 1080p, 50Hz/60Hz | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Dostępne min. 3 gniazda USB w sterowniku kamery do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki, pedału | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery zapewniające szybki dostęp, m.in. do podłączenia pamięci PenDrive | TAK | Ilość gniazd USB na panelu przednim: Równe 1 - 0 pkt. Powyżej 1 - 10 pkt.. |  |
| 7 | W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB o stopniu ochrony IP min. 68, zgodna z MDD 93/42/EWG | TAK | Bez punktacji |  |
| 8 | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK | Bez punktacji |  |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo komunikacyjne umożliwiające bezpośrednie podłączenie oferowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 11 | Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 12 | Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK | Bez punktacji |  |
| 13 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 15 indywidualnych profili użytkowników | TAK | Bez punktacji |  |
| 14 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK | Bez punktacji |  |
| 15 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive | TAK | Bez punktacji |  |
| 16 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK | Bez punktacji |  |
| 17 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK | Bez punktacji |  |
| 18 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK | Bez punktacji |  |
| 19 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK | Bez punktacji |  |
| 20 | Funkcja obrotu obrazu o 180° | TAK | Bez punktacji |  |
| 21 | Funkcja manualnej zmiany poziomu intensywności światła oraz włączanie i wyłącznie światła w oferowanym źródle światła LED poprzez przyciski głowicy kamery | TAK | Bez punktacji |  |
| 22 | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w oferowanym źródle światła LED | TAK | Bez punktacji |  |
| 23 | Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 24 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 25 | Funkcja wyświetlanie wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 26 | Dostępny tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK | Bez punktacji |  |
| 27 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 28 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 29 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK | Bez punktacji |  |
| 30 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z wbudowaną kamerą | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| III | Głowica kamery FULL HD - 2 szt. | TAK |  |  |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK | Bez punktacji |  |
| IV | Źródło światła LED - 2 zestawy | TAK |  |  |
| 1 | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Temperatura barwowa z zakresu 5900K - 6100K | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Obsługa źródła światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom intensywność światła | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery | TAK | Bez punktacji |  |
| V | Insuflator CO2 z funkcją podgrzewania – 2 zestawy | TAK |  |  |
| 1 | Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej min. 7" | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Zintegrowany funkcja podgrzewania gazu z wykorzystaniem dedykowanych drenów | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK | Bez punktacji |  |
| 8 | Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK | Bez punktacji |  |
| 9 | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK | Bez punktacji |  |
| 10 | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK | TAK Równe 20 profili - 0 pkt. Większe 20 profili - 10 pkt. |  |
| 11 | Dostępna funkcjonalność sterowania oddymianiem zintegrowana w insuflatorze lub realizowana przez oddzielne urządzenie sterujące - obydwie możliwości z wykorzystaniem oddzielnego drenu do oddymiania podłączonego do ssaka będącego na wyposażeniu szpitala lub systemu próżniowego, włącznik nożny w zestawie | TAK | Bez punktacji |  |
| 12 | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo komunikacyjne do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
| 13 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 14 | Trokar laparoskopowy rozm. 11 mm, dł. 10-11 cm, o konstrukcji umożliwiającej wykorzystywanie wysokich przepływów insuflacji CO2, złożony z kaniuli, zaworu oraz gwoździa piramidalnego - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| VI | Akcesoria do insuflatora | TAK |  |  |
| 1 | Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy, sterylny pakowany po 10 szt. - 4 op. | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Dren insuflacyjny, sterylizowalny - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Filtr CO2 - 100 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Dren do oddymiania, sterylny, pakowany po 10 szt. - 5 op. | TAK | Bez punktacji |  |
| VII | Pompa ssąco-płucząca - 2 zestawy |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Pompa ssąco - płucząca przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez zintegrowany ekran dotykowy | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi wkładami workowymi lub szklanym, wielorazowym słojem do odsysania | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Automatyczne ograniczenie zakresów ciśnień i prędkości płukania po zastosowaniu dedykowanego drenu płuczącego do histeroskopii | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Maksymalna prędkość płukania podczas laparoskopii min. 1200 ml/min., z możliwością regulacji | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Regulacja ciśnienie płukania podczas histeroskopii do 200 mmHg z możliwością ustawienia niższych wartości | TAK | Bez punktacji |  |
| 8 | Maksymalne podciśnienie odsysania min. (- 0,8) bar, z możliwością regulacji | TAK | Bez punktacji |  |
| 9 | Pompa wyposażona we wskaźniki wyświetlane na ekranie dotykowym urządzenia informujące podczas pracy o ustawionej i aktualnej prędkości płukania podczas laparoskopii | TAK | Bez punktacji |  |
| 10 | Pompa wyposażona we wskaźniki wyświetlane na ekranie dotykowym urządzenia informujące podczas pracy o ustawionym i aktualnym ciśnieniu płukania podczas histeroskopii | TAK | Bez punktacji |  |
| 11 | Pompa wyposażona we wskaźniki wyświetlane na ekranie dotykowym urządzenia informujące podczas pracy o ustawionym i aktualnym podciśnieniu odsysania podczas laparoskopii i histeroskopii | TAK | Bez punktacji |  |
| 12 | Pompa wyposażona w animowaną instrukcję zakładania drenów płuczących wyświetlaną na ekranie dotykowym urządzenia | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 13 | Pompa wyposażona w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualne prędkości lub ciśnienia płukania na ekranie monitora operacyjnego | TAK/NIE | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| VIII | Akcesoria do pompy | TAK |  |  |
| 1 | Jednorazowy kompletny dren płuczący do laparoskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka, sterylny, pakowany po 10 szt. - 5 op. | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Jednorazowy kompletny dren płuczący do histeroskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka, sterylny, pakowany po 10 szt. - 5 op. | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Dren ssący sterylizowalny - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| IX | Morcelator ginekologiczny - 1 zestaw | TAK |  |  |
| 1 | Zestaw morcelatora wykorzystywany podczas ginekologicznych operacji laparoskopowych | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie obrotów silnika bezpośrednio na nóż tnący bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Maksymalna prędkość obrotowa noża osadzonego w silniku min. 1100 obr/min. | TAK | TAK Równe 1100 obr./min. - 0 pkt. Powyżej 1100 obr. /min. - 10 pkt |  |
| 4 | Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm | TAK | TAK Równe 0,5 Nm - 0 pkt. Powyżej 0,5 Nm - 10 pkt |  |
| 5 | Rękojeść do osadzenia noża mocowana osiowo na silniku, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Kaniula morcelatora 11 - 15 mm, z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż, obturator lub instrument laparoskopowy. Kaniula mocowana do silnika w sposób bezgwintowy, umożlwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Nóż morcelatora, okrągły, prowadzony w kaniuli, połączony bezpośrednio z silnikiem i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 8 | Wewnętrzna zastawka kaniuli wykorzystująca jednorazowe płytki, umożliwiająca założenie uszczelki zewnętrznej i wprowadzanie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniulę morcelatora, gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 9 | Obturator tępy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 10 | Uszczelka zewnętrzna do rękojeści / kaniuli morcelatora - 10 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 11 | Kleszcze typu kulociąg do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus i wkład roboczy) - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 12 | Kontener sterylizacyjny (600 x 300 x 160 mm) (± 10 mm)., przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: - aluminiową wannę z plastikową pokrywą odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, - tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi. - 1 zestaw | TAK | Bez punktacji |  |
| X | Manipulator maciczny typu HOHL – 2 zestawy | TAK |  |  |
| 1 | Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH), rozbieralny, złożony wyłącznie z elementów wielokrotnego użytku: | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Manipulator wyposażony w prowadnicę oraz przesuwany uchwyt, do których mocowane są nasadki manipulatora | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | W zestawie wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy (porcelanowe kopułki), dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary: - duża, śr. 40 mm, długość 30 mm - 1 szt. - średnia, śr. 35 mm, długość 30 mm - 1 szt. - mała, śr. 32 mm, długość 30 mm - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | W zestawie wymienne wkłady spiralne wkręcane w kanał szyjki macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora, 2 rozmiary: - śr. 20 mm - 1 szt. - śr. 15 mm - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | W zestawie wymienne końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 3 rozmiary: - dł. 60 mm, śr. 6 mm - 1 szt. - dł. 80 mm, śr. 6 mm - 1 szt. - dł. 100 mm, śr. 6 mm - 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Wszystkie elementy manipulatora nadające się do sterylizacji w autoklawie | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Kontener sterylizacyjny (600 x 300 x 110 mm) (± 10 mm)., przeznaczony do sterylizacji metodą parową, kontener niewykorzystujący jednorazowych filtrów. Kontener wyposażony w: - aluminiową wannę z plastikową pokrywą odporną na wysoką temperaturę wraz z wielorazową barierą mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, - tacę drucianą na narzędzia wraz z matą silikonową i zestawem kołków i pasków silikonowych do mocowania narzędzi. - 2 zestawy | TAK | Bez punktacji |  |
| XI | Monitor operacyjny FULL HD dla asysty - 2 zestawy | TAK |  |  |
| 1 | Przekątna ekran min. 26" | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Cyfrowe wejścia wideo min.: 2x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Cyfrowe wyjścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Mocowanie VESA 100 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | W ramach instalacji monitorów, Wykonawca zobowiązany jest do instlacji uchwytów pod monitory pod lampami operacyjnymi zainstalowanymi na BO (Karl Storz Ledvision). Zamocowanie monitorów musi umożliwiać wygodną manipulację położeniem w pionie, poziomie oraz pochylenia góra/dół i obrotu lewo/prawo (do manipulacji wykorzystywany uchwyt obok monitora). | TAK | Bez punktacji |  |
| XII | Wózek aparaturowy - 2 zestawy | TAK |  |  |
| 1 | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Wysięgnik na płyny | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Szyna sprzętowa | TAK | Bez punktacji |  |
| XIII | Zestaw do odsysania |  |  |  |
| 1 | Zbiornik na jednorazowe wkłady workowe do odsysania o pojemności 2,5 litra, wielorazowy, wyposażony w podłączenie do próżni - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Jednorazowy wkład workowy do odsysania o pojemności 2,5 l, wyposażony - 80 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Uchwyt do zamocowania zbiornika do szyny sprzętowej - 5 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 2. Instrumentarium laparoskopowe monopolarne – 2 komplety/zestawy |
| I | Instrumentarium laparoskopowe monopolarne – dwa zestawy | TAK |  |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX - 2 szt. | TAK/NIE | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 2 | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX - 2 szt. | TAK/NIE | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 3 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe wsporniki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min.. 250 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 13 cm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Trokar laparoskopowy kompletny, śr. 11 mm, dł. rob. 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Gwóźdź tępy do trokara o śr. 11 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 8 | Trokar laparoskopowy kompletny, śr. 6 mm, dł. rob. 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 6 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 9 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 10 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione typu Metzenbaum, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 11 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 12 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 13 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, drobno ząbkowane, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 14 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające okienkowe, ząbkowane, atraumatyczne, dwie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 15 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością trwałego odblokowania z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu VANCAILLIE, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 16 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu kulociąg SAWALHE, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 17 | Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm wyposażone w: - uchwyt pistoletowy z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniający zapinkę z lewej strony - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 18 | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, długość 36 cm, śr. 5 mm – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 19 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 20 | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. min. 300 cm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 21 | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, wyposażony w aluminiową wannę, odporną na wysoką temperaturę plastikową pokrywę oraz w wielorazową barierę mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, kontener nie wykorzystujący jednorazowych filtrów, wymiary zewn. 600 x 300 x 210 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 22 | Podstawka instrumentowa z uchwytami silikonowymi dla instrumentów o średnicy 2,5 - 10 mm wraz z dużą tacą drucianą umożliwiająca wstawienie podstawki instrumentowej i małą tacą drucianą na drobne akcesoria - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 23 | Siatka silikonowa wym. 230 x 240 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 24 | Siatka silikonowa do tacy drucianej, wym. 530 x 240 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 25 | Tabliczka identyfikacyjna - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX - 2 szt. | TAK/NIE | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 26 | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX - 2 szt. | TAK/NIE | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 27 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 28 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe wsporniki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 29 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 30 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze chwytające częściowo ząbkowane, obie ruchome, atraumatyczne, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 31 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze typu VANCAILLIE do krezki jajnika, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 32 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, atraumatyczne, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 33 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione typu Metzenbaum, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 34 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 35 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, zapinka otwierana przyciskiem, - wkład roboczy: bransze chwytające, zagięte pod kątem prostym, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 36 | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, długość 36 cm, śr. 5 mm – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 37 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 38 | Uchwyt ssąco - płuczący pistoletowy przystosowany do rurek ssąco - płuczących o śr. 5 mm i 10 mm, autoklawowalny, wyposażony w centralny kanał roboczy - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 39 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami, śr. 5 mm, dł. 36 cm, wielokrotnego użytku, kompatybilna z uchwytem ssąco - płuczącym – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 40 | Dren do uchwytu ssąco-płuczącego, jednorazowy, sterylny, pakowany po 10 szt. - 5 op. | TAK | Bez punktacji |  |
| 41 | Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm wyposażone w: - uchwyt pistoletowy z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniający zapinkę z lewej strony, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 42 | Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm wyposażone w: - uchwyt pistoletowy z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniający zapinkę z prawej strony, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 43 | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. min 300 cm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 44 | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, wyposażony w aluminiową wannę, odporną na wysoką temperaturę plastikową pokrywę oraz w wielorazową barierę mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, kontener nie wykorzystujący jednorazowych filtrów, wymiary zewn. 600 x 300 x 210 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 45 | Podstawka instrumentowa z uchwytami silikonowymi dla instrumentów o średnicy 2,5 - 10 mm wraz z dużą tacą drucianą umożliwiająca wstawienie podstawki instrumentowej i małą tacą drucianą na drobne akcesoria - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 46 | Siatka silikonowa wym. 230 x 240 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 47 | Siatka silikonowa do tacy drucianej, wym. 530 x 240 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 48 | Tabliczka identyfikacyjna - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 49 | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX - 2 szt. | TAK/NIE | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 50 | Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 31 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu Hopkins, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX - 2 szt. | TAK/NIE | TAK Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 51 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe wsporniki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 52 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min. 250 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 53 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 13 cm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 54 | Trokar laparoskopowy kompletny, śr. 13,5 mm, dł. rob. 11-12 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 55 | Trokar laparoskopowy kompletny, śr. 11 mm, dł. rob. 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 56 | Trokar laparoskopowy kompletny, śr. 6 mm, dł. rob. 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 57 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 58 | Nasadka redukcyjna podwójna, 13/10, 13,5/10, 13/5 i 13,5/5 mm, mocowana do zaworu trokara - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 59 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 60 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką z możliwością trwałego odblokowania, - wkład roboczy: bransze chwytające częściowo ząbkowane, okienkowe, obie ruchome, atraumatyczne, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 61 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką, - wkład roboczy: bransze chwytające drobno ząbkowane, okienkowe, obie ruchome, atraumatyczne, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 62 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką, - wkład roboczy: bransze chwytające typu ,,aligator” , obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 63 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką, - wkład roboczy: bransze chwytające, częściowo ząbkowane, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 64 | Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy bez przyłącza HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, z zapinką, - wkład roboczy: bransze chwytające, typu ,,Pazury 2x3”, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 65 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione typu Metzenbaum, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 66 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 67 | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, długość robocza 36 cm – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 68 | Klipsownica laparoskopowa śr. 10 mm, długość robocza 36 cm, do zastosowania z klipsami tytanowymi, rozmiar średnio-duży – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 69 | Klipsy tytanowe, średnio duże, 16 magazynków po 10 klipsów – 2 op. | TAK | Bez punktacji |  |
| 70 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 71 | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, długość 36 cm, śr. 5 mm – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 72 | Popychacz węzłów długość 36 cm, śr. 5mm – 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 73 | Igła punkcyjna z przyłączem LUER Lock, śr. igły 1,6 mm, śr. tulei 5 mm, długość 36 cm – 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 74 | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. min. 300 cm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 75 | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, wyposażony w aluminiową wannę, odporną na wysoką temperaturę plastikową pokrywę oraz w wielorazową barierę mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, kontener nie wykorzystujący jednorazowych filtrów, wymiary zewn. 600 x 300 x 210 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 76 | Podstawka instrumentowa z uchwytami silikonowymi dla instrumentów o średnicy 2,5 - 10 mm wraz z dużą tacą drucianą umożliwiająca wstawienie podstawki instrumentowej i małą tacą drucianą na drobne akcesoria - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 77 | Siatka silikonowa wym. 230 x 240 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 78 | Siatka silikonowa do tacy drucianej, wym. 530 x 240 mm - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 79 | Tabliczka identyfikacyjna - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 3. Instrumentarium laparoskopowe bipolarne – 2 komplety/zestawy |
| I | Instrumentarium laparoskopowe bipolarne | TAK |  |  |
| 1 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 13 cm - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | Stożek użebrowany, do uszczelnienia miejsca wprowadzenia trokara, wyposażony w dwa mocowania szwów, kompatybilny z kaniulą trokara o śr. 11 mm – 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Trokar laparoskopowy kompletny, śr. 13,5 mm, dł. rob. 11-12 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Kaniula laparoskopowa wkręcana pod kontrolą optyki do jamy otrzewnej bez użycia gwoździa, wielorazowa, gwintowana na całej długości roboczej, śr. 11 mm, dł. rob. 10-11 cm, wyposażona w obrotowe przyłącze do insuflacji z kranikiem oraz zdejmowany zawór z klapką z możliwością otwarcia klapki przy pomocy bocznej dźwigni - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | Trokar laparoskopowy kompletny, śr. 11 mm, dł. rob. 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 6 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Trokar laparoskopowy kompletny, śr. 6 mm, dł. rob. 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 6 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 8 | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o śr. 11 mm - 6 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 9 | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o śr. 6 mm - 6 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 10 | Podwójna nasadka redukcyjna, 13 / 10 mm, 13,5/10 i 13/5, 13,5/5 - mocowana do zaworu trokara - 6 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 11 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 6 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 12 | Kaniula redukcyjna do instrumentów o śr. 5 mm, kompatybilna z kaniulą trokara o śr. 11 mm - 6 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 13 | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 14 | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze drobno ząbkowane, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 15 | Nożyczki laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 16 | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 17 | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze drobno ząbkowane, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 18 | Nożyczki laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza proste, jedno ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 19 | Laparoskopowa pętla bipolarna do amputacji trzonu macicy, złożona z wielorazowej rękojeści z przyłączem HF i izolowanego tubusu o śr. 5 mm i dł. 30 cm oraz jednorazowej, wymiennej pętli tnącej o rozmiarze 120 x 85 mm - 2 zestawy | TAK | Bez punktacji |  |
| 20 | Pętla zamienna do amputacji trzonu macicy, rozm. 200 x 150 mm, bipolarna - 8 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 21 | Przewód HF do instrumentów bipolarnych, dł. min.300 cm - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 22 | Kontener sterylizacyjny, przeznaczony do sterylizacji metodą parową, wyposażony w aluminiową wannę, odporną na wysoką temperaturę plastikową pokrywę oraz w wielorazową barierę mikrobiologiczną mocowaną do pokrywy, kontener nie wykorzystujący jednorazowych filtrów, wymiary zewn. 600 x 300 x 210 mm - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 23 | Podstawka instrumentowa z uchwytami silikonowymi dla instrumentów o średnicy 2,5 - 10 mm wraz z dużą tacą drucianą umożliwiająca wstawienie podstawki instrumentowej i małą tacą drucianą na drobne akcesoria - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 24 | Siatka silikonowa wym. 230 x 240 mm - 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 25 | Siatka silikonowa do tacy drucianej, wym. 530 x 240 mm – 4 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 26 | Tabliczka identyfikacyjna - 8 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 27 | Plomba ze wskaźnikiem do zastosowania z kontenerami sterylizacyjnymi, opakowanie 1000 szt. - 1 op. | TAK | Bez punktacji |  |
| 28 | Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø10mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, wymienny nóż, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), min. 20 cykli (szczęki) – 2 komplety | TAK | Bez punktacji |  |
| 29 | Szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, dł. 360mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 30 | Zestaw wymiennych noży do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm , kompatybilny z diatermią firmy Karl Storz, która jest na wyposażeniu bloku operacyjnego opakowanie 5 szt. - 40 opakowań | TAK | Bez punktacji |  |
| 31 | Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø10mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, wymienny nóż, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), min. 20 cykli (szczęki) – 2 komplety | TAK | Bez punktacji |  |
| 32 | Szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, dł. 360mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji – 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 33 | Zestaw wymiennych noży do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm , kompatybilny z diatermią firmy Karl Storz, która jest na wyposażeniu bloku operacyjnego opakowanie 5 szt. - 20 opakowań | TAK | Bez punktacji |  |
| 34 | Zestaw wymiennych noży (61 x 13 x 10mm) do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm BOWA ERGO 315R / opakowanie 10 szt. – 2 opakowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 35 | Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara, opakowanie 10 szt. – 2 opakowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 36 | Uszczelka typu pokrywka (50/5), opakowanie 10 szt. – 2 opakowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 37 | Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara, opakowanie 10 szt. – 2 opakowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 38 | Uszczelka typu pokrywka (60/13), opakowanie 10 szt. – 2 opakowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 39 | Uszczelka typu pokrywka (60/12), opakowanie 10 szt. – 2 opakowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 4. Narzędzia uzupełniające- 1 komplet/zestaw |  |
| I | Klemy naczyniowe | TAK |  |  |
| 1 | APLIKATOR ZACISKÓW NACZYNIOWYCH ŚR 12,5/340 - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY 25 MM ZAKRZYWIONY SIŁA 3,43 N TĘTNICZY - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 3 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY 45 MM ZAKRZYWIONY SIŁA 4,41 N TĘTNICZY - 2 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | WIELORAZOWY INSTRUMENT DO ZAMYKANIA NACZYŃ DO Ø7MM DO LAPAROSKOPII, DŁ. 360MM, Ø5MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ OBROTU O 360°: UCHWYT Z ZACZEPEM, ZESTAW PROWADNIC, SZCZĘKI PROSTE Z MECHANIZMEM TNĄCYM, POKRYTE POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ, 2 WYMIENNE NOŻE, KABEL 4,5M Z WŁĄCZNIKIEM AKTYWUJĄCYM, Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA I DOBIERANIA PARAMETRÓW PRZEZ APARAT; PRZEZNACZENIE KOMPLETU DO MIN. 20 CYKLI STERYLIZACJI ZESTAW W KOSZU DO STERYLIZACJI O WYMIARACH 520 X 250 X 80MM Z POKRYWĄ O WYMIARACH 524 X 253 X 8,5MM – 1 zestawi | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | SZCZĘKI PROSTE Z MECHANIZMEM TNĄCYM, POKRYTE POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ, DŁ. 360MM, Ø5MM, KOMPATYBILNY Z DIATERMIA FIRMY KARL STORZ, KTÓRA JEST NA WYPOSAŻENIU BLOKU OPERACYJNEGO; PRZEZNACZENIE DO MIN. 20 CYKLI STERYLIZACJI – 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |