Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/ parametrów wymaganych, granicznych

Część 1

| Lp | parametry wymagane | ilość | parametr wymagany | parametr oceniany | opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ureterorenoskopy w tym: | 2 |  |  |  |
|  | ureterorenoskop cienki | 1 |  |  |  |
| 1 | Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 7.5 Charr, początkowy/dystalny maksimum 6 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 4 Charr, możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/cewników/sond minimum 2,4 Charr, wymiary kanału wewnętrznego minimum 4,1x4,5 Charr. Kąt patrzenia optyki 5-10 stopni, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm | 1 | Tak/podać | wymiar kanału wewnętrznego 4,1x4,5 = 0pkt powyżej = 10pkt |  |
| 2 | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej Wymiary wewnętrzne: długość 700 – 750 mm, szerokość 100 – 120 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. | 1 | Tak/podać |  |  |
| 3 | światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki | 1 | Tak/podać |  |  |
| 4 | Kleszczyki typu „ząb myszy” 4 Charr., długość 550-600 mm. Kleszczyki obrotowe 360 st., minimum dwuelementowe, możliwość oddzielnego zakupu wkładu/części roboczej oraz rękojeści . Rękojeść z systemem przeciążeniowym, część robocza z elementem ułatwiającym obrót/pozycjonowanie narzędzi, rękojeść i wkład łączony szybkozłączem na tzw "click" | 1 | Tak/podać |  |  |
| 5 | Kleszczyki typu „aligator” 4 Charr., długość 550-600 mm., jednoelementowe/nierozkładane. | 1 | Tak/podać |  |  |
|  | ureterorenoskop standardowy | 1 |  |  |  |
| 1 | Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 9.9 Charr, początkowy/dystalny maksimum 8 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 5 Charr, możliwość niezależnego wprowadzenia minimum dwóch instrumentów/cewników/sond minimum 3 Charr, wymiar wymiary kanału wewnętrznego minimum 5,1x6,1 Charr. Kąt patrzenia optyki 10-15 stopni, długość robocza 430-450 mm, całkowita 550-600 mm. | 1 | Tak/podać | wymiar kanału wewnętrznego 6,1x6,1 = 0pkt powyżej = 10pkt |  |
| 2 | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej Wymiary wewnętrzne: długość 700 – 750 mm, szerokość 100 – 120 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. | 1 | Tak/podać |  |  |
| 3 | światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki | 1 | Tak/podać |  |  |
| 4 | Kleszczyki typu „ząb myszy” 5 Charr., długość 550-600 mm. Kleszczyki obrotowe 360 st., minimum dwuelementowe, możliwość oddzielnego zakupu wkładu/części roboczej oraz rękojeści . Rękojeść z systemem przeciążeniowym, część robocza z elementem ułatwiającym obrót/pozycjonowanie narzędzi, rękojeść i wkład łączony szybkozłączem na tzw „clik | 1 | Tak/podać |  |  |
| 5 | Kleszczyki typu „aligator” 5 Charr., długość 550-600 mm. Kleszczyki obrotowe 360 st., minimum dwuelementowe, możliwość oddzielnego zakupu wkładu/części roboczej oraz rękojeści . Rękojeść z systemem przeciążeniowym, część robocza z elementem ułatwiającym obrót/pozycjonowanie narzędzi, rękojeść i wkład łączony szybkozłączem na tzw "click" | 1 | Tak/podać |  |  |
|  | Resektory w tym: | 4 |  |  |  |
|  | Resektor | 1 |  |  |  |
| 1 | Optyka do resektora, kąt patrzenie 30 stopni, średnica 4 mm, długość optyki 300-310 mm | 1 | Tak/podać | długość optyki 300mm = 0pkt powyżej = 10pkt |  |
| 2 | Uchwyt / napęd elektrod/element roboczy tzw. zamknięty z niezależnym uchwytem na kciuk | 3 | Tak/podać |  |  |
| 3 | Płaszcz zewnętrzny maksimum 24 Fr. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z portami odpływ / dopływ medium płynnego z wymiennym / wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu, z systemem zapięcia zatrzaskowego | 1 | Tak/podać |  |  |
| 4 | Płaszcz wewnętrzny minimum 22Fr., końcówka ścięta/ ukośna ceramiczna, z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu | 1 | Tak/podać |  |  |
| 5 | Obturator standardowy do oferowanych płaszczy/płaszcza | 1 | Tak |  |  |
| 6 | Obturator tzw. optyczny z kanałem optyki do oferowanych płaszczy/płaszcza | 1 | Tak |  |  |
| 7 | Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedekowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ pętla tnąca | 6 | Tak |  |  |
| 8 | Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedekowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ wałeczkowa | 6 | Tak |  |  |
| 9 | Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedekowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ kulkowa | 6 | Tak |  |  |
| 10 | pojemnik do sterylizacji elektrod | 1 | Tak |  |  |
| 11 | kabel HF resektor/diatermia | 3 | Tak |  |  |
| 12 | światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki | 1 | Tak/podać |  |  |
| 13 | strzykawka urologiczna | 1 | Tak |  |  |
| 14 | adapter tzw giętki do połączenia strzykawki z płaszczem resektora | 1 | Tak |  |  |
| 15 | Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk | 1 | Tak |  |  |
| 16 | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej Wymiary wewnętrzne: długość 400 – 450 mm, szerokość 200 – 220 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. | 1 | Tak/podać |  |  |
|  | Resektor | 3 |  |  |  |
| 1 | Optyka do resektora, kąt patrzenie 30 stopni, średnica 4 mm, długość optyki 300-310 mm | 3 | Tak/podać | długość optyki 300mm = 0pkt powyżej = 10pkt |  |
| 2 | Uchwyt / napęd elektrod/element roboczy do współpracy z elektrodami bipolarnymi | 3 | Tak |  |  |
| 3 | Płaszcz zewnętrzny maksimum 26 Fr. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, oraz z portami odpływ / dopływ medium płynnego z wymiennym / wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu, z systemem zapięcia zatrzaskowego | 3 | Tak/podać |  |  |
| 4 | Płaszcz wewnętrzny minimum 24 Fr., końcówka ścięta/ ukośna ceramiczna, z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu | 3 | Tak/podać |  |  |
| 5 | Obturator standardowy do oferowanych płaszczy/płaszcza | 3 | Tak |  |  |
| 6 | Elektroda hakowa bipolarna wielorazowa autoklawowalna | 18 | Tak |  |  |
| 7 | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa autoklawowalna | 18 | Tak |  |  |
| 8 | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa autoklawowalna | 18 | Tak |  |  |
| 9 | Kabel bipolarny do resektoskopu | 3 | Tak |  |  |
| 10 | światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki | 3 | Tak/podać |  |  |
| 11 | strzykawka urologiczna | 3 | Tak |  |  |
| 12 | adapter tzw giętki do połączenia strzykawki z płaszczem resektora | 3 | Tak |  |  |
| 13 | Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk | 3 | Tak |  |  |
| 14 | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej Wymiary wewnętrzne: długość 400 – 450 mm, szerokość 200 – 220 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. | 3 | Tak |  |  |
|  | dodatkowe wyposażenie do resektorów |  |  |  |  |
| 1 | Optyka do resektora, kąt patrzenie 12 stopni, średnica 4 mm, długość optyki 300-310 mm | 4 | Tak/podać | długość optyki 300mm = 0pkt powyżej = 10pkt |  |
| 2 | Obturator tzw. optyczny z kanałem optyki | 1 | Tak |  |  |
| 3 | Łącznik do współpracy płaszczy resektoskopowych z kleszczykami i nożyczkami optycznymi | 1 | Tak/podać |  |  |
|  | Min PCNL w tym: | 2 |  |  |  |
| 1 | Optyka operacyjna, kąt patrzenia 10-15 stopni, kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 6 Charr., długość. robocza 220-250 mm. | 2 | Tak/podać | długość optyki 220mm = 0pkt powyżej = 10pkt |  |
| 2 | Płaszcz operacyjny 15-16 Charr. okrągły, z obrotowym przepływem, długość. robocza 200-210 mm. | 2 | Tak/podać | Płaszcz 15 = 10 pkt. Powyżej 15=0pkt |  |
| 3 | Płaszcz operacyjny 17-18 Charr. okrągły, z obrotowym przepływem, , długość. robocza 200-210 mm. | 2 | Tak/podać |  |  |
| 4 | Dylatator 12-13 Charr. długość 320-350 mm | 2 | Tak/podać |  |  |
| 5 | Dylatator 14-15 Charr. długość 320-350 mm | 2 | Tak/podać |  |  |
| 6 | Płaszcz typ amplatz , 18-19 Charr., długość. robocza 150-160 mm | 2 | Tak/podać |  |  |
| 7 | Obturator do płaszcza nefroskopowego 15-16 Charr. | 2 | Tak/podać |  |  |
| 8 | Obturator do płaszcza nefroskopowego 17-18 Charr. | 2 | Tak/podać |  |  |
| 9 | Kleszczyki typu „ząb myszy” 5-6 Charr., długość 400-450 mm. Kleszczyki obrotowe 360 st., minimum dwuelementowe, możliwość oddzielnego zakupu wkładu/części roboczej oraz rękojeści. Obrót/rotacja części chwytającej niezależna od pozycjonowania rękojeści/uchwyt | 2 | Tak/podać |  |  |
| 10 | Kleszczyki typu „aligator” 5-6 Charr., długość 400-450 mm. Kleszczyki obrotowe 360 st., minimum dwuelementowe, możliwość oddzielnego zakupu wkładu/części roboczej oraz rękojeści. Obrót/rotacja części chwytającej niezależna od pozycjonowania rękojeści/uchwyt | 2 | Tak/podać |  |  |
| 11 | Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej ureterorenoskopu Wymiary wewnętrzne: długość 400 – 450 mm, szerokość 200 – 220 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. | 2 | Tak/podać |  |  |
| 12 | światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki | 2 | Tak/podać |  |  |
|  | Litrotryptor w tym: | 1 |  |  |  |
| 1 | Zestaw do urologicznej litotrypsji endoskopowej umożliwiający litotrypsję w całym układzie moczowym: pęcherz, moczowód i nerki, dostosowany do pracy z wszystkimi popularnymi rodzajami sztywnych endoskopów urologicznych o prostym kanale roboczym i bocznej optyce.. Typ litotryptora: balistyczny i ultradźwiękowy Przeznaczenie litotryptora: - Litotrypsja kamieni w pęcherzu moczowym - Litotrypsja kamieni w moczowodzie - Litotrypsja kamieni w nerkach Zintegrowane w jednej obudowie moduły litotrypsji balistycznej i ultradźwiękowej Pompa ssąca do litotrypsji zintegrowana z litotryptorem Możliwość wykonywania i wyboru rodzaju litotrypsji : - tylko balistyczna - tylko ultradźwiękowa - łączona: balistyczna i ultradźwiękowa równocześnie Energia krusząca balistyczna, ultradźwiękowa oraz odsysanie podczas zabiegu litotrypsji realizowane za pośrednictwem jednej głowicy i jednej sondy kruszącej Zasilanie litotryptora: 100-240V AC, 50-60Hz Interfejs użytkownika w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD Interfejs użytkownika w języku polskim Złącze HDMI wbudowane w litotryptor, umożliwiające podłączenie do endoskopowego toru wizyjnego i wyświetlanie na jego ekranie bieżących ustawień parametrów litotrypsji Predefiniowane programy (zestawy ustawień parametrów litotrypsji) do litotrypsji: - kamieni twardych - kamieni miękkich Litotryptor i głowica krusząca wyposażone w układ aktywnego chłodzenia cieczą, zapobiegający przegrzewaniu głowicy Mechanizm blokujący w trakcie trwania zabiegu litotrypsji połączenie między wtyczką kabla głowicy kruszącej a litotryptorem, zapobiegający przypadkowemu odłączeniu głowicy od litotryptora Litotryptor wyposażony w układ RF-ID umożliwiający: - rozpoznawanie czy głowica krusząca jest podłączona do aparatu - rozpoznawanie rodzaju sondy kruszącej podłączonej do głowicy Litotryptor wyposażony w funkcję gromadzenia i wyświetlania statystyk dotyczących: - użycia litotryptora - użycia głowicy kruszącej - użycia sond kruszących Litotryptor wyposażony w funkcję automatycznego ustawiania zalecanych parametrów litotrypsji, odpowiednich dla rodzaju podłączonej sondy kruszącej Regulacja częstotliwości balistycznych impulsów kruszących w zakresie 1 – 12 Hz, w odstępach co 1 Hz Regulacja mocy balistycznych impulsów kruszących w zakresie 10-100%, w odstępach co 10% Wyświetlanie ustawionych parametrów litotrypsji balistycznej (moc, częstotliwość) podczas zabiegu na ekranie litotryptora Regulacja mocy ultradźwiękowych impulsów kruszących w zakresie 10-100%, w odstępach co 10% Wyświetlanie ustawionej mocy energii ultradźwiękowej podczas zabiegu na ekranie litotryptora Regulacja siły ssania w zakresie 10-100%, w odstępach co 10% Wyświetlanie ustawionej siły ssania podczas zabiegu na ekranie litotryptora Możliwość jednoczesnego odsysania płynu i fragmentów kamieni z miejsca operacyjnego podczas litotrypsji ultradźwiękowej, balistycznej i łączonej (balistyczno – ultradźwiękowej) Zintegrowany z aparatem mechanizm automatycznie uruchamiający ssanie w momencie wyzwolenia energii kruszącej i wyłączający je w momencie dezaktywacji energii kruszącej Sterowanie każdym rodzajem energii kruszącej i odsysaniem za pomocą jednego zintegrowanego kontrolera podłogowego Głowica do litotrypsji Klucz dynamometryczny do dokręcania sond kruszących – 1 szt. Sondy kruszące minimum 50 szt. Rozmiary do wyboru w pakietach po 5 szt., według potrzeb zamawiającego: - 1.1 mm x 425 mm - 1.1 mm x 520 mm - 1.1 mm x 625 mm - 1.5 mm x 440 mm - 1.9 mm x 341 mm - 3.4 mm x 340 mm - 3.4 mm x 445 mm - 3.9 mm x 350 mm - 3.9 mm x 440 mm Wyposażenie zabiegowe na minimum 50 zabiegów. Dodatkowa głowica umożliwiająca wykonanie min 2-ch zabiegów dziennie Kontroler podłogowy do sterowania aparatem Wózek do litotryptora wyposażony w 4 koła skrętne (minimum 2 z hamulcami) i półkę pod aparat | 1 | Tak/podać | Układ monitorujący efektywność litotrypsji, wyświetlający w czasie rzeczywistym na ekranie urządzenia graficzny wskaźnik obrazujący skuteczność kruszenia Tak=10pkt Nie=0 pkt |  |
|  | Laser | 1 |  |  |  |
| 1 | Laser System laserowy przeznaczony do: - leczenie kamicy układu moczowego niezależnie od składu chemicznego kamieni - nacinanie zwężeń dróg moczowych - ablacja powierzchniowych nowotworów dróg moczowych Długość fali min. 2080 nm Moc lasera min. 35W Energia impulsu regulowana w zakresie min. 0.2 – 3.5J Długość impulsu min. 150 – 500 µs Częstotliwość pracy lasera regulowana w zakresie min. 3 – 25 Hz Laser w obudowie jezdnej wyposażony w cztery kółka skrętne. Min. 6 programów fabrycznych o różnej charakterystyce oraz długości impulsu, w tym standardowy program Dusting oraz oddzielny program dedykowany kruszeniu kamie-ni ze zmniejszoną retropulsją złogów, różniący się charakterystyką oraz długością impulsu od standardowego programu Dusting. Sterowanie laserem za pomocą pedała nożnego bezprzewodowego, trójprzyciskowe-go – wyzwolenie pracy, regulacja energii i częstotliwości Wbudowany moduł bluetooth do współpracy z bezprzewodowym pedałem nożnym Automatyczna detekcja obecności włókna światłowodowego. Po podłączeniu, laser automatycznie rozpoznaje rodzaj i średnicę podłączonego włókna. Przenoszenie min. 35W przy użyciu włókna światłowodowego 272 um Laser współpracujący ze włóknami światłowodowymi o średnicy w zakresie min. 200 -1000 um. Możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego monitora wyświetlającego bieżą-ce parametry pracy lasera. Sterowanie parametrami lasera a także wyświetlanie paramertów pracy lasera (ener-gia, czestotliwość) oraz sumarycznych danych nt. ilości oddanych impulsów, mocy z jaką pracuje laser, informacji o długości czasu emisji promieniowania laserowego, na głównej stronie menu ekranu dotykowego. Regulacja mocy i częstotliwości pracy lasera bez konieczności przechodzenia w tryb czuwania (Standby) Wbudowany schowek na okulary ochronne i inne akcesoria | 1 | Tak/podać | Długość fali min. 2080 nm: mniejsze 2100 nm – 10 pkt większe lub równe 2100 nm – 0 pkt Wbudowany moduł bluetooth do współpracy z bezprzewodowym pedałem nożnym. Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Okulary ochronne | 3 | Tak |  |  |
| 3 | Wielorazowe włókno 365 µm – 1 op. 3 sztuki, Włókna światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie | 1 | Tak |  |  |
| 4 | Wielorazowe włókno 272 µm – 1 op 3 sztuki. Włókna światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie | 1 | Tak |  |  |
| 5 | Stripper dla włókna | 1 | Tak |  |  |
| 6 | Stripper dla włókna | 1 | Tak |  |  |
| 7 | Nóż do włókien | 1 | Tak |  |  |
|  | Tor wizyjny dla Oddziału Urologii w tym: | 1 |  |  |  |
|  | kamera kontroler |  |  |  |  |
| 1 | Sterownik kamery z ekranem/wyświetlaczem dotykowym, do obrazowania oraz sterowania wyborem funkcji, w tym min. funkcjami wyboru profilu, ustawienia/ wyboru jasności/doświetlenia obrazu endoskopowego na monitorze, balansu bieli, wyboru menu ustawień Panel kamery/sterownika z gniazdem USB do podłączenia pamięci. Pilot z minimum przyciskami funkcyjnymi i kierunkowymi umożliwiającymi wybór i sterowanie parametrami kamery wyświetlanymi na ekranie monitora. Funkcja zapisu zdjęć oraz sekwencji wideo w pamięci zewnętrznej typu PenDrive, Format minimum: JPEG, TIFF / MPEG4 (1920 x 1080) Możliwość podłączenia innych głowic – np. głowica 3-chipowa 4K (rozszerzenie zakresu wyposażenia kamery w przyszłości) Cyfrowe wzmacnianie kontrastu kolorów i możliwości zwiększenia jasności obrazu poprzez funkcję HDR (High Dynamic Range) w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie Praca w różnych rozdzielczościach/formatach w tym m.in.: rozdzielczości dla obrazowania 16:9 minimum 1920 x 1080p rozdzielczość dla obrazowania 5:4 minimum 1280 x 1024p rozdzielczość dla obrazowania 16:10 minimum1920 x 1200p Możliwość współpracy/podłączenia do sterownika videoureterorenoskopu jedno i dwukanałowego z portem dokującym włókna laserowego oraz videocystoskopu (podać opisać parametry optyk giętkich wraz z nr katalogowymi) -opcja do rozbudowy/uzupełnienia w przyszłości. Balans bieli dla różnych typów źródeł świata zakres pracy/dostosownia minimum 2300k do 7000k Zoom cyfrowy Profile standardowe minimum 9 , w tym urologiczne minimum ureterorenoskopia, PDD Menu w języku polskim | 1 | Tak/podać | Oprogramowanie specjalistyczne 9 programów=0pkt powyżej 9 programów = 10pkt |  |
|  | klawiatura do wprowadzania danych | 1 | Tak/podać |  |  |
|  | Głowica do endourologii |  |  |  |  |
| 2 | Głowica uniwersalna Głowica kamery wyposażona w min. 2 przyciski sterujące, waga głowicy bez kabla nie więcej niż 110g. Cyfrowe przetwarzanie obrazu i transmisja sygnału cyfrowego Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami po zastosowaniu dedykowanego obiektywu | 1 | Tak/podać | waga głowicy bez kabla nie 110g = 0pkt poniżej 110g=5pkt |  |
| 4 | Obiektyw z połączeniem typu C, do optyk cienkich poniżej 7 mm w tym ureterorenoskopów i giętkich ureterorenoskopów | 1 | Tak/podać |  |  |
| 3 | Głowica urologiczna obrotowa/pozycjonowana w dwóch pozycjach 0 i 90 stopni. Głowica kamery wyposażona w min. 2 przyciski sterujące, waga głowicy bez kabla nie więcej niż 175g. Cyfrowe przetwarzanie obrazu i transmisja sygnału cyfrowego Głowica dedykowana do diagnostyki PDD Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami urologicznymi zintegrowany obiektyw. | 1 | Tak/podać | waga głowicy bez kabla nie 175g = 0pkt poniżej 175g=5pkt |  |
|  | monitor |  |  |  |  |
| 1 | Monitor medyczny Przekątna minimum 27” Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 Kontrast minimum 1000:1 | 1 | Tak/podać | Przekątna 27”=0pkt Powyżej 27”=10pkt |  |
| 2 | Monitor medyczny Przekątna minimum 24” Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 Kontrast minimum 1000:1 | 1 | Tak/podać | Przekątna 24”=0pkt Powyżej 24”=10pkt |  |
| 3 | podstawa do monitora | 1 | Tak |  |  |
|  | źródło światła |  | Tak/podać |  |  |
| 1 | źródło światła typ LED - żarówka LED - czas pracy około 30.000 godzin moc minimum 80 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 300 W) - Tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0 - 100 - obrotowe złącze światłowodu do bezpośredniego podłączenia światłowodów firmy Wolf, Olympus, Storz lub ACMI - Temperatura barwowa 6.500K | 1 | Tak/podać | moc 80 W LED=0pkt powyżej =10pkt |  |
|  | wózek do zestawu z ramieniem |  |  |  |  |
| 1 | Ilość półek minimum 3, umożliwiające ustawienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu toru wizyjnego w tym minimum dwie o regulowanej wysokości. - Uchwyt na głowicę kamery. - Uchwyt na płyny infuzyjne, wysokość regulowana - Ramię do zawieszania/mocowania monitora mocowane w konstrukcji wózka - Uchwyt do mocowania światłowodu - Minimum dwa kółka z blokadą | 1 | Tak/podać |  |  |
|  | Pompa urologiczna | 1 |  |  |  |
| 1 | Pompa urologiczna ssąco-płucząca wielodyscyplinarna (w tym min. endourologia, laparoskopia) Panel z ekranem dotykowym Ekran dotykowy do sterowania funkcjami min: - zmiana/wybór programu np.: Endourologia - zmaiana ciśnienia zadanego - uruchamianie funkcji ssania, płukania Ekran z informacjami Wskazanie słupkowe ciśnienie rzeczywiste / ciśnienie zadane Wskazanie cyfrowe ciśnienie rzeczywiste / ciśnienie zadane Menu w języku polskim Minimum dwa programy dedykowane do ureterorenoskopii w tym minimim jeden dedykowany do giętkiego ureterorenoskopu Minimum dwa programy dedykowane do cystoskopii (giętka i sztywna) | 1 | Tak/podać | Oprogramowanie dedykowane do urologii i laparoskopii = 0 pkt szerszy zakres oprogramowania zabiegowego =10pkt Dwa programy dedykowane do ureterorenoskopii w tym jeden dedykowany do giętkiego ureterorenoskopu =0pkt powyżej/wiecej=10pkt |  |
| 2 | przełacznik nożny dla trybu endourologia (opcja) TUR/Enucleation | 1 | Tak |  |  |
| 3 | Zestaw drenów płuczących wielorazowych autoklawowalnych | 2 | Tak |  |  |
| 4 | Wąż próżniow | 2 | Tak |  |  |
| 5 | Zestaw drenów (1 op. zawiera 10 sztuk) z przebijakami, pakowane sterylnie. | 2 | Tak |  |  |
| 6 | Filtry tzw higieniczne do pompy | 1 | Tak |  |  |
| 7 | Pojemnik na wydzielinę/płyn odessany minimum 3 litry, autoklawowalny. | 2 | Tak/podać |  |  |

| 7. Tor wizyjny poradnia 1 kamera kontroler 1 Sterownik kamery z ekranem/wyświetlaczem dotykowym, do obrazowania oraz sterowania wyborem funkcji, w tym min. funkcjami wyboru profilu, ustawienia/ wyboru jasności/doświetlenia obrazu endoskopowego na monitorze, balansu bieli, wyboru menu ustawień . Panel kamery/sterownika z gniazdem USB do podłączenia pamięci. Pilot z minimum przyciskami funkcyjnymi i kierunkowymi umożliwiającymi wybór i sterowanie parametrami kamery wyświetlanymi na ekranie monitora. Funkcja zapisu zdjęć oraz sekwencji wideo w pamięci zewnętrznej typu PenDrive, Format minimum: JPEG, TIFF / MPEG4 (1920 x 1080) Możliwość podłączenia innych głowic – np. głowica 3-chipowa 4K (rozszerzenie zakresu wyposażenia kamery w przyszłości) Cyfrowe wzmacnianie kontrastu kolorów i możliwości zwiększenia jasności obrazu poprzez funkcję HDR (High Dynamic Range) w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie Praca w różnych rozdzielczościach/formatach w tym m.in.: rozdzielczości dla obrazowania 16:9 minimum 1920 x 1080p rozdzielczość dla obrazowania 5:4 minimum 1280 x 1024p rozdzielczość dla obrazowania 16:10 minimum1920 x 1200p Możliwość współpracy/podłączenia do sterownika videoureterorenoskopu jedno i dwukanałowego z portem dokującym włókna laserowego oraz videocystoskopu (podać opisać parametry optyk giętkich wraz z nr katalogowymi) -opcja do rozbudowy/uzupełnienia w przyszłości. Balans bieli dla różnych typów źródeł świata zakres pracy/dostosownia minimum 2300k do 7000k Zoom cyfrowy Profile standardowe minimum 9 , w tym urologiczne minimum ureterorenoskopia, PDD Menu w języku polskim 1 Tak/podać Oprogramowanie specjalistyczne 9 programów=0pkt powyżej 9 programów = 10pkt 2 klawiatura do wprowadzania danych 1 Głowica do endourologii 2 Głowica uniwersalna Głowica kamery wyposażona w min. 2 przyciski sterujące, waga głowicy bez kabla nie więcej niż 110g. Cyfrowe przetwarzanie obrazu i transmisja sygnału cyfrowego Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami po zastosowaniu dedykowanego obiektywu 1 Tak/podać waga głowicy bez kabla nie 110g = 0pkt poniżej 110g=5pkt 4 Obiektyw z połączeniem typu C, do optyk cienkich poniżej 7 mm w tym ureterorenoskopów i giętkich ureterorenoskopów 1 Tak/podać 3 Głowica urologiczna obrotowa/pozycjonowana w dwóch pozycjach 0 i 90 stopni. Głowica kamery wyposażona w min. 2 przyciski sterujące, waga głowicy bez kabla nie więcej niż 175g. Cyfrowe przetwarzanie obrazu i transmisja sygnału cyfrowego Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami urologicznymi zintegrowany obiektyw 1 Tak/podać waga głowicy bez kabla nie 175g = 0pkt poniżej 175g=5pkt Monitor 1 Monitor medyczny Przekątna minimum 27” Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 Kontrast minimum 1000:1 1 Tak/podać źródło światła Tak/podać 1 źródło światła typ LED - żarówka LED - czas pracy około 30.000 godzin - moc minimum 80 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 300 W) - Tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0 - 100 - obrotowe złącze światłowodu do bezpośredniego podłączenia światłowodów firmy Wolf, Olympus, Storz lub ACMI - Temperatura barwowa 6.500K 1 Tak/podać moc 80 W LED=0pkt powyżej =10pkt wózek do zestawu z ramieniem Tak/podać 1 Ilość półek minimum 3, umożliwiające ustawienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu toru wizyjnego w tym minimum dwie o regulowanej wysokości. - Uchwyt na głowicę kamery - Uchwyt na płyny infuzyjne, wysokość regulowana - Ramię do zawieszania/mocowania monitora mocowane w konstrukcji wózka - Uchwyt do mocowania światłowodu - Minimum dwa kółka z blokadą 1 Tak/podać 8. Cystoskopy w tym: 8 Cystoskop A 3 1 Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni długość 300-310 mm , optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej wiązki światłowodowej światłowodu 3 Tak/podać długość optyki 300mm = 0pkt powyżej = 10pkt 2 światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki 3 Tak/podać 3 Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk 3 Tak 4 Płaszcz cystoskopowy 15-16 Charr. z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, umożliwiający pracę narzędziami minimum 5 Fr. 3 Tak/podać Płaszcz 16=0pkt Płaszcz poniżej 16 = 10 pkt 5 Mostek/łącznik płaszcz cystoskopowy-optyka z 1 wejściem/portem do wprowadzania instrumentów 3 Tak 6 Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej Wymiary wewnętrzne: długość 400 –500 mm, szerokość 200-300 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. 3 Tak/podać Cystoskop B 2 1 Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni długość 300-310 mm , optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej wiązki światłowodowej światłowodu 2 Tak/podać długość optyki 300mm = 0pkt powyżej = 10pkt 2 światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki 2 Tak/podać 3 Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk 2 Tak 4 Płaszcz cystoskopowy 17-18 Charr. z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, umożliwiający pracę narzędziami minimum 5 Fr. lub 2x 4 Fr. 2 Tak/podać Płaszcz 18=0pkt Płaszcz poniżej 18 = 10 pkt 5 Mostek/łącznik płaszcz cystoskopowy-optyka z 1 wejściem/portem do wprowadzania instrumentów 2 Tak 6 Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej Wymiary wewnętrzne: długość 400 –500 mm, szerokość 200-300 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. 2 Tak/podać Cystoskop C 3 1 Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni długość 300-310 mm , optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej wiązki światłowodowej światłowodu 3 Tak/podać długość optyki 300mm = 0pkt powyżej = 10pkt 2 światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki 3 Tak/podać 3 Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk 3 Tak 4 Płaszcz cystoskopowy 19-20 Charr. z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, umożliwiający pracę narzędziami minimum 7 Fr. lub 2 x 5 Fr 3 Tak/podać Płaszcz 20=0pkt Płaszcz poniżej 20 = 10 pkt 5 Wkładka cystoskopowa z dźwignią Albarrana z 1 wejsciem/portem do wprowadzania instrumentów 2 Tak 6 Mostek/łącznik płaszcz cystoskopowy-optyka z 1 wejsciem/portem do wprowadzania instrumentów 3 Tak 7 Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej Wymiary wewnętrzne: długość 400 –500 mm, szerokość 200-300 mm, Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. 3 Tak/podać dodatkowe wyposażenie do cystoskopów Tak/podać 1 Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni długość 300-310 mm , optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej wiązki światłowodowej światłowodu 2 Tak/podać długość optyki 300mm = 0pkt powyżej = 10pkt 2 Optyka 4 mm, kąt patrzenia 70 stopni długość 305-315 mm , optyka autoklawoawalna z cyfrowym oznaczeniem zalecanej wiązki światłowodowej światłowodu 2 Tak/podać długość optyki 305mm = 0pkt powyżej = 10pkt 3 Kosz do mycia i sterylizacji oferowanych optyk 4 Tak 4 Kleszczyki do ciał obcych współpracujące z płaszczami cystoskopowymi oferowanymi w zestawie D 2 Tak/podać 5 Kleszczyki chwytające, optyczne, obie bransze ruchome, współpracujące z płaszczami cystoskopowymi oferowanymi w zestawie D 2 Tak/podać 6 światłowód do optyki, długość minimum 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 2,5-3 mm. wpinany na klik/zatrzask ,wymienna końcówka do zapięcia optyki 2 Tak/podać 7 uszczelki do kanału cystoskopowego w op min 10 szt do narzędzi 5 FR 1 Tak 8 uszczelki do kanału cystoskopowego w op min 10 szt do narzędzi 7 FR 1 Tak W przypadku parametrów od-do lub maksimum minimum wymagane podanie wartości oferowanych Część 2 FOTEL do zabiegów i badań urologicznych szt.1 L.p WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY PARAMETRY WYMAGANE PUNKTACJA PARAMETRY OFEROWANE Informacje podstawowe 1 Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja głowy wyłożone wygodnym materacem o ergonomicznym kształcie. Materace z możliwością wymiany całych paneli. TAK 2 Podstawa fotela umożliwiająca stabilną pracę o wymiarach 1000 x 525 mm ±50mm TAK (podać) 3 Szerokość siedziska: min.570 mm ± 20mm Szerokość sekcji pleców: min 560 mm, max 680 mm TAK (podać) 4 Długość fotela w pozycji horyzontalnej. min 1270 mm TAK (podać) 5 Maksymalne bezpieczne obciążenie fotela min.190 kg TAK (podać) = 190 kg – 0p Powyżej 190 kg – 10p 6 Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu, dostępna w szerokiej palecie kolorów. Minimum 10 kolorów. TAK (podać) 7 Elektryczna regulacja wysokości fotela, kąta nachylenia siedziska, kąta nachylenia oparcia. TAK 8 Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy nożnego panelu sterującego. TAK 9 Regulacja wysokości w zakresie 625mm-1000mm ±50mm dzięki kolumnie teleskopowej. TAK (podać) 10 Najniższa pozycja siedziska maksimum 625mm TAK (podać) 11 Elektryczna regulacja pochylenia sekcji pleców w zakresie min. 0 - 50( TAK (podać) 12 Pozycja startowa fotela umożliwiająca pacjentowi łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania podnóżka TAK 13 Możliwość ustawienia elektrycznego ustawienia pozycji Trendelenburga/ Antytrendelenburga +/-min. 19( TAK (podać) 14 Zasilanie fotela 230V, 50Hz, maks. 0,45kW, przewód zasilający min. 3 m TAK (podać) 15 Możliwość mocowania rolki z prześcieradłem jednorazowym pod pokrywą sekcji pleców. TAK 16 Możliwość demontażu siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia. TAK 17 Szyny boczne zamontowane po obu stronach fotela w sekcji oparcia i sekcji siedziska. TAK 18 Podpory pod nogi pacjenta typu Goepel mocowane na szynach w sekcji siedziska. TAK 19 Miska ze stali nierdzewnej o głębokości minimum 65mm. Miska z odpływem, zatyczką i wężem o długości min. 110 [cm] TAK (podać) 20 Rynienka odpływowa między siedziskiem a oparciem fotela TAK 21 Waga netto fotela bez akcesoriów: do 160 kg TAK (podać) 22 Podnóżek dla lekarza ze stali nierdzewnej TAK 23 Podgłówek dla pacjenta w kolorze tapicerki fotela, demontowany. TAK 24 Podpórka anestezjologiczna pod rękę pacjenta. Z zaciskami mocującymi do szyn bocznych. Długość min. 450mm – 1 szt. TAK (podać) 25 Statyw na kroplówkę z 4 hakami, regulacją wysokości bez pokręteł oraz regulacją kąta pochylenia względem klamry mocującej. Klamra mocująca zintegrowana ze statywem. TAK (podać) 26 Powłoka ochronna na płytę siedziska z tworzywa sztucznego TAK (podać) 27 Płyta pod nogi dł. min. 650 mm, stanowiąca wypełnienie dla otworu ginekologicznego z miejscem do położenia nóg na prosto. TAK (podać) 28 Uchwyt dla pacjenta na ręce 2 szt TAK (podać) 29 Cztery podwójne kółka o średnicy 80mm. ±10mm Wszystkie koła blokowane. TAK (podać) 30 Taboret – fotelik lekarz na podstawie jezdnej z możliwością regulacji, tapicerowany TAK (opisać) Fotel do badań urologicznych- szt. 1 |
| --- |
|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja głowy wyłożone materacem. | TAK /podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego | TAK /podać |  |
|  | Podstawa fotela umożliwiająca stabilną pracę o wymiarach 1100 x 555 mm ± 50mm | TAK /podać |  |
|  | Szerokość siedziska: min.590 mm | TAK /podać |  |
|  | Szerokość sekcji pleców: min 650 mm | TAK /podać |  |
|  | Maksymalne bezpieczne obciążenie fotela min. 250kg | TAK /podać |  |
|  | Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu, odporna na środki dezynfekcyjne | TAK /podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru materacy (min 12 do wyboru) | TAK /podać |  |
|  | Nożny panel sterujący obsługujący regulacje wysokości | TAK /podać |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy panelu nożnego | TAK /podać |  |
|  | Łagodny start oraz ergonomiczne ruchy fotela podczas zmiany pozycji | TAK /podać |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w zakresie 540mm-1000mm ±15 mm | TAK /podać |  |
|  | Najniższa pozycja siedziska maksimum 540mm ±15mm | TAK /podać |  |
|  | Pozycja startowa fotela umożliwia pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania schodka | TAK /podać |  |
|  | Zasilanie fotela 230V, 50Hz, maks. 1kW, kabel zasilający minimum 3 m | TAK /podać |  |
|  | Możliwość mocowania rolki z prześcieradłem jednorazowym pod pokrywą sekcji pleców | TAK /podać |  |
|  | Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego na całej długości fotela, między segmentem pleców i segmentem głowy oraz między segmentem siedziska i segmentem pleców. | TAK /podać |  |
|  | Podpory pod nogi pacjentki typu Goepel mocowane do szyn wzdłuż sekcji siedziska lub w gniazdach | TAK /podać |  |
|  | Miska ze stali nierdzewnej pod siedziskiem, wysuwana | TAK /podać |  |
|  | Podgłówek dla pacjentki montowany bez użycia rzepów | TAK /podać |  |
|  | Fotel wyposażony w koła z centralna blokadą | TAK /podać |  |
|  | Koła niewystające poza podstawę fotela | TAK /podać |  |

- Lampa zabiegowa  wolnostojąca- szt. 1

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | PARAMETRY WYMAGANE | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED. | TAK /podać |  |  |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. | TAK /podać |  |  |
|  | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. | TAK /podać |  |  |
|  | Ramię prostowodowe. Podstawa na 4 kółkach, w tym dwa kółka z hamulcem. | TAK /podać |  |  |
|  | Obrót czaszy wokół osi pionowej o 360 stopni. | TAK /podać |  |  |
|  | Maksymalna wysokość lampy wraz z ramieniem i czaszą: 2250 mm (+/- 50 mm) | TAK /podać |  |  |
|  | Długość ramienia lampy do osi czaszy min. 970 mm | TAK /podać |  |  |
|  | Zakres kątowej regulacji ramienia lampy min. 85° | TAK /podać |  |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia lampy na statywie | TAK /podać |  |  |
|  | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux | TAK /podać |  |  |
|  | Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. | TAK /podać |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się w 5 krokach. | TAK /podać |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, | TAK /podać |  |  |
|  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. | TAK /podać |  |  |
|  | Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95% | TAK /podać |  |  |
|  | Stała temperatura barwowa 4300K (+/- 200K) | TAK /podać | Stała temperatura barwowa – 1 pkt Regulacja temperatury barwowej – 2 pkt |  |
|  | Stała średnica pola bezcieniowego min. 170mm | TAK /podać |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160cm | TAK /podać |  |  |
|  | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz | TAK /podać |  |  |
| Z | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy | TAK /podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego. | TAK /podać |  |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 40 000h | TAK /podać | Żywotność większa lub równa 40 000 h – 0 pkt Żywotność większa lub równa 50 000 h – 2 pkt Żywotność większa lub równa 55 000 h – 5 pkt Żywotność większa lub równa 60 000 h – 10 pkt |  |
|  | Pobór mocy źródeł światła max. 15W | TAK /podać |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK /podać |  |  |
|  | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 | TAK /podać | Parametry wymagane – 1 pkt Parametry lepsze – 2 pkt |  |
|  | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. | TAK /podać |  |  |
|  | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK /podać |  |  |
|  | Waga całkowita lampy max. 22 kg | TAK /podać |  |  |
|  | Wymiary czaszy max. 300 x 310 mm | TAK /podać |  |  |

4. Wózek anestezjologiczny z oprzyrządowaniem – szt. 1

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | PARAMETRY WYMAGANE | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek funkcyjny – anestezjologiczny | Tak /podać |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka (rama) wykonana z metalu | Tak /podać |  |  |
| 3 | Ściany boczne oraz tył wózka wykonane z metalu (blacha aluminiowa lub stalowa malowana proszkowo) wypełnione materiałem wyciszającym | Tak /podać |  |  |
| 4 | Wymiary wózka: - wys. 1010 mm (+/- 50 mm) - szer. 650 mm (+/- 50 mm) - głęb. 700 mm (+/- 50 mm) | Tak /podać |  |  |
| 5 | 4 podwójne, łożyskowane kółka o śr.. 125 mm, w tym 2 koła z hamulcem oraz 1 z blokadą kierunkową | Tak /podać |  |  |
| 6 | Rama wózka wyposażona w krążki odbojnikowe | Tak /podać |  |  |
| 7 | Wózek wyposażony w 5 szuflad: 2 szuflady płytkie, wys. 7 cm (+/- 5 mm) 2 szuflady średnie, wys. 15 cm (+/- 5 mm) 1 szuflada głęboka, wys. 30 cm (+/- 5 mm) | Tak /podać |  |  |
| 8 | Szuflady z systemem automatycznego domykania oraz zabezpieczeniem absorbującym przy zamykaniu | Tak /podać |  |  |
| 9 | Możliwość całkowitego wyjęcia szuflady oraz demontażu frontu szuflady (bez użycia narzędzi przez użytkownika), gładkie powierzchnie oraz ukryte prowadnice szuflad dla łatwego czyszczenia | Tak /podać |  |  |
| 10 | Blat roboczy z wytrzymałego tworzywa lub ze stali nierdzewnej z profilowanymi brzegami | Tak /podać |  |  |
| 11 | Akcesoria montowane na stelażu bocznym (szynach bocznych) wózka: - Zasobnik/podajnik na igły oraz strzykawki montowany nad blatem wózka wyposażony w 3 większe oraz 5 mniejszych pojemników z przejrzystego tworzywa - Szyna boczna do mocowania akcesoriów - pojemnik o poj. 1,5l na zużyte igły i strzykawki, z tworzywa (20 szt.) z uchwytem. - pojemnik na cewniki ze stali nierdzewnej - Pojemnik plastikowy 225x300x130 mm - otwieracz ampułek | Tak /podać |  |  |
| 12 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad przez użytkownika | Tak /Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 13 | Możliwość zastosowania farby antybakteryjnej na fronty szuflad | Tak /Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

5. Podgrzewacz statywowy do podgrzewania roztworów soli fizjologicznej- szt. 1

| Lp | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podgrzewacz statywowy do podgrzewania roztworów soli fizjologicznej | TAK/podać |  |
| 2. | Przycisk do regulacji temperatury w zakresie 35st C – 60 st C z termostatem bezpieczeństwa oraz wskaźnikiem temperatury | TAK/podać |  |
| 3. | Płyta grzewcza z powloką teflonową dla łatwego czyszczenia | TAK/podać |  |
| 4. | Statyw ze stali nierdzewnej na jezdnej podstawie 5-ramiennej | TAK/podać |  |
| 5. | Możliwość regulacji wysokości w zakresie 1020 – 1310 mm wspomagane sprężyną gazową | TAK/podać |  |
| 6. | 5 kółek o średnicy 75 mm (min. 2 kólka z hamulcem, min 3 koła antystatyczne) | TAK/podać |  |
| 7. | Miska ze stali nierdzewnej ze skalą, poj. 5 litrów | TAK/podać |  |
| 8. | Zasilanie 230 V, 50 Hz, 400 W, kabel sieciowy 5 m, uziemienie | TAK/podać |  |
| 9. | Pierścień (rama) mocująca pokrycie aseptyczne | TAK/podać |  |