MSS-TZP-ZPP-26-34/19                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

| Część 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki / parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry, wpisze TAK albo NIE, stosowanie do wymagań |
| I. | Fotel ginekologiczny |  |  |
| 1. | Fotel ginekologiczno-urologiczny zabiegowy. Konstrukcja stalowa. Obudowa z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 2. | szerokość blatu 60 cm | TAK |  |
| 3. | ilość segmentów : nie mniej niż 3 | TAK |  |
| 4. | długość w pozycji leżącej 130-150cm | TAK |  |
| 5. | długość leża po dodaniu segmentu nóg : 200 cm – 220 cm | TAK |  |
| 6. | nośność: 150 kg – 200 kg | TAK |  |
| 7. | listwy do montażu wyposażenia po obu stronach na segmentach pleców i siedzenia | TAK |  |
| 8. | podpórki pod ręce | TAK |  |
| 9. | regulacja podparcia głowy | TAK |  |
| 10. | elektromechaniczna regulacja segmentu pleców i siedzenia | TAK |  |
| 11. | Przejezdna podstawa -kółka z hamulcami | TAK |  |
| 12. | Dodatkowy segment nożny nakładany manualnie | TAK |  |
| 13. | Stalowa tacka narzędziowa wysuwana spod siedziska | TAK |  |
| 14. | Podpórka infuzyjna ręki z uchwytem na listwę | TAK |  |
| 15. | Ekran anestezjologiczny z uchwytem na listwę | TAK |  |
| 16. | Stojak kroplówki z uchwytem na listwę | TAK |  |
| 17. | Pas mocujący z uchwytem na listwie | TAK |  |
| 18. | 2 systemu regulacji pilot ręczny + regulacja nożna | TAK |  |
| 19. | Dodatkowa para strzemion lub podpórek typu Goepel | TAK |  |
| 20. | Miska z odpływem i wiadrem | TAK |  |
| 21. | Stolik zabiegowy półkowy zintegrowany z fotelem | TAK |  |

……………., dnia ………………….…                                 ……………………………………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy

MSS-TZP-ZPP-26-34/19                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

| Część 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki / parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry, wpisze TAK albo NIE, stosowanie do wymagań |
| I | Tor wizyjny |  |  |
|  | Monitor operacyjny FULL HD - 1 zestaw: |  |  |
| 1. | Przekątna ekran min. 26" | TAK |  |
| 2. | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
|  | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw: |  |  |
| 3. | Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50/60 Hz, współpracujący z głowicami kamery FULL HD oraz giętkimi wideoendoskopami | TAK |  |
| 4. | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo typu: - 2x DVI-D - 1x 3G-SDI przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50Hz/60Hz | TAK |  |
| 5. | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB | TAK |  |
| 6. | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK |  |
| 7. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia i komunikacji z oferowanym źródła światła LED | TAK |  |
| 8. | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowych ikon | TAK |  |
| 9. | Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
| 10. | Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |
| 11. | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności | TAK |  |
| 12. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  |
| 13. | Funkcja manualnej zmiany poziomu intensywności światła przez użytkownika w oferowanym źródle światła LED bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
| 14. | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w oferowanym źródle światła LED przez sterownik kamery | TAK |  |
| 15. | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |
| 16. | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK |  |
| 17. | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK |  |
| 18. | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |
| 19. | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |
| 20. | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| 21. | Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 22. | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 23. | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | TAK |  |
| 24. | Funkcja wyświetlania imienia i nazwiska pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji | TAK |  |
| 25. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
| 26. | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
| 27. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |
| 28. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D | TAK |  |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt.: |  |  |
| 29. | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  |
| 30. | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 31. | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
| 32. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
| 33. | Masa głowicy kamery nie większa niż 135 g | TAK |  |
| 34. | Możliwość sterylizacji w tlenku etylenu, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw: |  |  |
| 35. | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  |
| 36. | Temperatura barwowa w zakresie 6000K - 6400K | TAK |  |
| 37. | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin | TAK |  |
| 38. | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła | TAK |  |
| 39. | Dedykowany przycisk funkcji standby | TAK |  |
| 40. | Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom intensywności światła | TAK |  |
| 41. | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu komunikacji | TAK |  |
| II | Pompa do histeroskopii |  |  |
| 1. | Pompa do wykorzystania podczas operacji wewnątrzmacicznych z wykorzystaniem shavera histeroskopowego, resektoskopu i histeroskopu | TAK |  |
| 2. | Pompa wyposażona w dedykowany program do współpracy z shaverem histeroskopowym | TAK |  |
| 3. | Pompa wyposażona w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z konsolą shavera i pracę zsynchronizowaną (aktywacja shavera i odsysania przy pomocy jednego przełącznika nożnego) | TAK |  |
| 4. | Wyświetlanie parametrów pracy oraz regulacja ustawień parametrów pracy poprzez kolorowy monitor z ekranem dotykowym | TAK |  |
| 5. | Dedykowany program do operacji laparoskopowych z niezależnym ssaniem i płukaniem z możliwością regulacji prędkości przepływu w zakresie min. 100 - 1300 ml/min | TAK |  |
| 6. | Ssanie i płukanie realizowane poprzez niezależne pompy rolkowe zintegrowane w jednym urządzeniu | TAK |  |
| 7. | Funkcja regulacji prędkości odsysania podczas pracy z shaverem histeroskopowym | TAK |  |
| 8. | Animacja wyświetlana na ekranie monitora instruująca sposób zakładania drenu ssącego i płuczącego |  |  |
| 9. | Dren płuczący, sterylny - 60 szt. | TAK |  |
| 10. | Dren ssący, sterylny - 60 szt. | TAK |  |
| III | Wózek sprzętowy |  |  |
| 1. | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |
| 2. | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  |
| 3. | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora | TAK |  |
| 4. | Szyna sprzętowa | TAK |  |
| 5. | Wysięgnik z regulacją na płyny infuzyjne | TAK |  |
| 6. | Zestaw do odsysania składający się z: - wielorazowego plastikowego pojemnika – 1szt. - jednorazowych wkładów o pojemności 2,5 l. – 40 szt. | TAK |  |
| IV | Histeroskop |  |  |
|  | Histeroskop diagnostyczno-operacyjny: |  |  |
| 1. | Optyka histeroskopowa o śr. 2,9 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny, rozmiar nie większy niż 4,3 mm, owalny profil przekroju, wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów; wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, rozmiar 5 mm, owalny profil przekroju, wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania - 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, bransze chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |
| 5. | Nożyczki histeroskopowe tępo zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |
| 6. | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, bransze typu ,,kulociąg”, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |
| 7. | Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |
| 8. | Elektroda preparacyjna, bipolarna, końcówka igłowa prosta, 5 Fr. – 1 szt. | TAK |  |
| 9. | Przewód HF, bipolarny, dł. 300 cm do zastosowania z diatermią chirurgiczną – 1 szt | TAK |  |
| 10. | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 11. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami. W zestawie: - pokrywa – 1 szt. - mata silikonowa – 1 szt. - kołki mocujące – 12 szt. - paski silikonowe – 12 szt. | TAK |  |
|  | Histeroskop: |  |  |
| 12. | Konsola sterującą shavera histeroskopowego - 1 zestaw | TAK |  |
| 13. | Konsola sterująca do uchwytu shavera histeroskopowego wyposażona w: - wyświetlacz numeryczny i słupkowy informujący o aktualnej prędkości ostrza shavera, - wyświetlacz numeryczny informujący o maksymalnej prędkości ostrza shavera możliwej do ustawienia | TAK |  |
| 14. | Konsola wyposażona w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowaną pompą ssąco - płuczącą i pracę zsynchronizowaną (aktywacja shavera i odsysania przy pomocy jednego przełącznika nożnego) | TAK |  |
| 15. | Funkcja ustawiania prędkości ostrza shavera przy pomocy przycisków na panelu konsoli w zakresie min. 500 - 5000 rpm | TAK |  |
| 16. | Aktywacja shavera oraz pompy przy pomocy przełącznika nożnego jednopedałowego, dwustopniowego: - pierwszy stopień - aktywacja tylko pompy ssącej, - drugi stopień - aktywacja oscylacji ostrza shavera | TAK |  |
| 17. | Możliwość podłączenia do konsoli sterującej morcelatora laparoskopowego z funkcją automatycznego rozpoznania i ustawienia dedykowanego zakresu prędkości | TAK |  |
| 18. | Konstrukcja uchwytu shavera zapewniająca różne sposoby trzymania tj. w sposób prosty i pistoletowy | TAK |  |
| 19. | Trzymanie uchwytu sposobem pistoletowym realizowane poprzez opcjonalną, odłączaną rękojeść z możliwością zamocowania jej w różnych położeniach | TAK |  |
| 20. | Zintegrowany w uchwycie, centralny (na przedłużeniu osi ostrza), prosty kanał ssący do ewakuacji wyciętych fragmentów tkanki | TAK |  |
| 21. | Przewód łączący konsolę sterującą z pompą – 1 szt. | TAK |  |
| 22. | Optyka z osiowym kanałem roboczym do operacji wewnątrzmacicznych, szeroki kąt widzenia, kąt patrzenia 6°, dł. 20 cm, autoklawowalna, średnica zewnętrzna 19 Fr., wyposażona w: - równoległy okular, - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - kanał roboczy kompatybilny z ostrzami shavera histeroskopowego o śr. 4 mm; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, - 1 szt. Obturator - 1 szt. | TAK |  |
| 23. | Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące wklęsłe, krawędzie tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 24. | Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące prostokątne, krawędzie tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 25. | Elektroda koagulacyjna, bipolarna - 1 szt. | TAK |  |
| 26. | Przewód HF bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 27. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 - 250 cm - 1 szt | TAK |  |
| 28. | Kleszcze disekcyjno – chwytające, obrotowe; bransze typu ,,szczęka tygrysa” zęby 2x4, śr. 4 mm, dł. 36 cm. Rączka bez zapinki – 1 szt. | TAK |  |
| 29. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami. W zestawie: - pokrywa – 1 szt. - mata silikonowa – 1 szt. - kołki mocujące – 12 szt. - paski silikonowe – 12 szt. | TAK |  |
| 30. | Adapter do czyszczenia uchwytu shavera – 1 szt. | TAK |  |
| V | Resektoskop bipolarny |  |  |
| 1. | Optyka histeroresektoskopowa o śr. 4 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 12°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, wykorzystujący elektrody dwubiegunowe i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Płaszcz resektoskopowy, obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr. z mechanizmem ,,Klik”, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki, płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 26 Fr. - 1 szt. | TAK |  |
| 5. | Elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej - 6 szt. | TAK |  |
| 6. | Elektroda koagulacyjna w kształcie kulki lub półkulki, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej - 6 szt. | TAK |  |
| 7. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 1 szt. | TAK |  |
| 8. | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 9. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami. W zestawie: - pokrywa – 1 szt. - mata silikonowa – 1 szt. - kołki mocujące – 12 szt. - paski silikonowe – 12 szt. | TAK |  |
| VI | Diatermia wraz z zestawem do konizacji |  |  |
|  | Diatermia |  |  |
| 1. | Aparat umożliwiający automatyczną pracę: monopolarną, bipolarną i bipolarna w środowisku soli fizjologicznej oraz funkcję bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm - do stosowania w chirurgii endoskopowej i otwartej. | TAK |  |
| 2. | Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i bipolarnego 375 kHz +/- 10% | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 4. | Wielokolorowy, dotykowy czytelny ekran obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | TAK |  |
| 5. | Możliwość zapamiętania min. 22 programów tematycznych i zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru min. 5 różnych ustawień ze sterylnego pola włącznikiem nożnym i uchwytem do cięcie/koagulacja lub manualnie z ekranu dotykowego dla każdego programu | TAK |  |
| 7. | Liczba i konfiguracja gniazd przyłączeniowych: - monopolarne w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym – 1 szt. - bipolarne w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm – min. 1 szt. - uniwersalne do instrumentów mono i bipolarnych oraz do zamykania dużych naczyń – min.1 szt. - neutralne w systemie wtyczek jedno i dwupinowych –1 Przyłączanie wskazanych typów wtyczek bez dodatkowych adapterów | TAK |  |
| 8. | Możliwość wymiany gniazd wyjściowych przez użytkownika w celu zmiany konfiguracji przyłączanych narzędzi | TAK |  |
| 9. | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego i bipolarnego regulowana do min. 360 W | TAK |  |
| 10. | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 100 W | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego min. 3 rodzaje: delikatne, osuszające- hemostatyczny, intensywny – waporyzujący | TAK |  |
| 12. | Moc wyjściowa do koagulacji bipolarnej i monopolarnej regulowana do min. 120 W | TAK |  |
| 13. | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej kontakowej – min. 3 rodzaje: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą | TAK |  |
| 14. | Koagulacja monopolarna bezkontakowa typu natryskowego do min 130W | TAK |  |
| 15. | Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną | TAK |  |
| 16. | Aparat wyposażony w funkcję umożliwiającą bipolarną elektroresekcję w soli fizjologicznej z automatyczną regulacja mocy wyjściowej z całego, dostępnego zakresu do min. 360W | TAK |  |
| 17. | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
| 18. | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | TAK |  |
| 19. | Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem. | TAK |  |
| 20. | Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący również symetrie elektrody | TAK |  |
| 21. | Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 22. | Włącznik nożny podwójny z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt. | TAK |  |
| 23. | Włącznik nożny pojedynczy z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt. | TAK |  |
| 24. | Kabel elektrod neutralnych dł. 4m – 1szt. | TAK |  |
| 25. | Elektroda neutralna symetrycznie dzielona dla pacjentów powyżej 5 kg wagi z możliwością dowolnej orientacji względem operowanego pola dzięki dodatkowemu pierścieniowi o różnej szerokości – powierzchnia całkowita 105-108 cm2, min. 50szt, | TAK |  |
| 26. | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń, dł. 27-28cm z elementami przytrzymującymi tkankę oraz kablem dł. min. 3m | TAK |  |
| 27. | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do zabiegów laparoskopowych, końcówka typu Meryland, radełkowana, kabel dł. min. 3m | TAK |  |
| 28. | Wielorazowe tępe nożyczki do koagulacji i przecinania tkanek prądem bipolarnym w zabiegach laparoskopowych, końcówki precyzyjne, zagięte z rozłącznym kablem dł. min 4m | TAK |  |
| 29. | Kabel do resektora bipolarnego z funkcja rozpoznawania i programowania nastaw | TAK |  |
|  | Zestaw do konizacji |  |  |
| 30. | Uchwyt z przyciskami, do zastosowania z elektrodami monopolarnymi i przewodami HF – 1 szt. | TAK |  |
| 31. | Przewód HF, monopolarny, dł. 400 cm, do zastosowania z uchwytem z przyciskami – 1 szt. | TAK |  |
| 32. | Elektroda pętlowa, rozm. 22 x 17 mm, dł. rob. 11 cm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |
| 33. | Elektroda pętlowa, rozm. 15 x 13 mm, dł. rob. 10 cm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |
| 34. | Elektroda pętlowa, rozm. 10 x 8 mm, dł. rob. 9 cm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |
| 35. | Łyżeczka, kształt bagnetowy, zagięta 45° do góry, ostra, śr. 5 mm, dł. rob. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 36. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami. W zestawie: - pokrywa – 1 szt. - mata silikonowa – 1 szt. - kołki mocujące – 12 szt. - paski silikonowe – 12 szt. | TAK |  |

……………., dnia ………………….…                           ……………………………………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy