MSS-TZP-ZPP-26-21/19                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

| Cześć 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki / parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry, wpisze TAK albo NIE, stosowanie do wymagań |
| I. | Wyposażenie systemu typu MONAKO |  |  |
| 1. | Stanowisko monitorujące -3kpl w tym: - oprogramowanie - komputer - 3szt. Stanowisko robocze – 2 kpl, w tym: - oprogramowanie - komputer – 2 szt. Stanowisko serwerowe -1 kpl, w tym: - serwer "rackowy" - oprogramowanie | TAK |  |
| 2. | oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | kompatybilność oferowanego systemu z posiadaną bazą danych (m. in. zapisów KTG i pacjentek) systemu nadzoru okołoporodowego typu Monako | TAK |  |
| 4. | aktualizacja oprogramowania systemu nadzoru okołoporodowego typu Monako | TAK |  |
| 5. | kompatybilność oferowanego systemu z oferowanymi aparatami KTG | TAK |  |
| 6. | bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (18 stanowisk) | TAK |  |
| 7. | automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy. | TAK |  |
| 8. | alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | TAK |  |
| 9. | wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) | TAK |  |
| 10. | możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka | TAK |  |
| 11. | możliwość wyznaczenia dodatkowych parametrów na podstawie analizy elektrohisterogramu, wspomagających diagnostykę zagrożenia porodem przedwczesnym (przy współpracy z elektrokardiografem płodowym, rejestrującym metodą elektryczną czynność skurczową mięśnia macicy). | TAK |  |
| 12. | współpraca z elektrokardiografem płodowym inwazyjnym i nieinwazyjnym Komporel będącym na wyposażeniu szpitala | TAK |  |
| 13. | archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 20 lat | TAK |  |
| 14. | wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej | TAK |  |
| 15. | identyfikacja typu skurczów macicy | TAK |  |
| 16. | materiały instalacyjne | TAK |  |
| II. | Zakup kardiotokografu do ciąży pojedynczej wraz z wózkiem |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | TAK |  |
| 3. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK |  |
| 5. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | TAK |  |
| 6. | Znacznik zdarzeń | TAK |  |
| 7. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK |  |
| 8. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK |  |
| 9. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 10. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK |  |
| 11. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | TAK |  |
| 12. | Współpraca z telemetrią płodową KTG | TAK |  |
| 13. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
| 14. | Wodoszczelność przetworników (głowic) | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | TAK |  |
| 16. | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | TAK |  |
| 17. | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | TAK |  |
| 18. | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako | TAK |  |
| 19. | Przetwornik Toco (1 sztuka) | TAK |  |
| 20. | Przetworniki Cardio (1 sztuka) | TAK |  |
| 21. | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
| 22. | Wózek lub mocowanie ścienne pod KTG | TAK |  |
| III. | Zakup kardiotokografu do ciąży bliźniaczej wraz z wózkiem |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | TAK |  |
| 3. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK |  |
| 5. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | TAK |  |
| 6. | Znacznik zdarzeń | TAK |  |
| 7. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK |  |
| 8. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK |  |
| 9. | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) | TAK |  |
| 10. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| 11. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 12. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK |  |
| 13. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | TAK |  |
| 14. | Współpraca z telemetrią płodową KTG | TAK |  |
| 15. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
| 16. | Wodoszczelność przetworników (głowic) | TAK |  |
| 17. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | TAK |  |
| 18. | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | TAK |  |
| 19. | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | TAK |  |
| 20. | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako | TAK |  |
| 21. | przetwornik Toco (1 sztuka) | TAK |  |
| 22. | przetworniki Cardio (2 sztuki) | TAK |  |
| 23. | znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
| 24. | Wózek lub mocowanie ścienne pod KTG | TAK |  |
| IV. | Zakup kardiotokografu do ciąży bliźniaczej z monitorowaniem parametrów matki wraz z wózkiem |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | TAK |  |
| 2. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 3. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK |  |
| 4. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | TAK |  |
| 5. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
| 6. | Znacznik zdarzeń | TAK |  |
| 7. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK |  |
| 8. | Pomiar i prezentacja na ekranie krzywej EKG: - Rodzaje odprowadzeń I, II, III; - Zakres pomiarowy pulsu na podstawie EKG min. (30÷240) ud/min; - Detekcja odłączenia elektrod EKG; - Wykrywanie i odrzucanie impulsów stymulatora - Monitorowanie EKG matki również podczas monitorowania bliźniąt | TAK |  |
| 9. | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP: - Mierzone ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe i średnie; - Zakres pomiarowy pulsu na podstawie pomiaru NIBP min. (30÷200) ud/min Funkcja zapobiegania pomiarom ciśnienia krwi podczas skurczów macicy | TAK |  |
| 10. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK |  |
| 11. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 12. | Alarm końca papieru | TAK |  |
| 13. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK |  |
| 14. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| 15. | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków | TAK |  |
| 16. | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US | TAK |  |
| 17. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
| 18. | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako | TAK |  |
| 19. | Wózek pod KTG | TAK |  |
| 20. | Wyposażenie: dla każdego kardiotokografu - przetwornik Toco (1 sztuka) - przetwornik Cardio (2 sztuki) - znacznik ruchów płodu dla pacjentki - pasy mocujące - mankiet wielokrotnego użytku do pomiaru NIBP wraz z przewodem połączeniowym - czujnik SpO2 na palec - kabel EKG | TAK |  |

| Część 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki / parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry, wpisze TAK albo NIE, stosowanie do wymagań |
| I. | Fotel ginekologiczny |  |  |
| 1. | Fotel ginekologiczno-urologiczny zabiegowy. Konstrukcja stalowa. Obudowa z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 2. | szerokość blatu 60 cm | TAK |  |
| 3. | ilość segmentów : nie mniej niż 3 | TAK |  |
| 4. | długość w pozycji leżącej 130-150cm | TAK |  |
| 5. | długość leża po dodaniu segmentu nóg : 200 cm – 220 cm | TAK |  |
| 6. | nośność: 150 kg – 200 kg | TAK |  |
| 7. | listwy do montażu wyposażenia po obu stronach na segmentach pleców i siedzenia | TAK |  |
| 8. | podpórki pod ręce | TAK |  |
| 9. | regulacja podparcia głowy | TAK |  |
| 10. | elektromechaniczna regulacja segmentu pleców i siedzenia | TAK |  |
| 11. | Przejezdna podstawa -kółka z hamulcami | TAK |  |
| 12. | Dodatkowy segment nożny nakładany manualnie | TAK |  |
| 13. | Stalowa tacka narzędziowa wysuwana spod siedziska | TAK |  |
| 14. | Podpórka infuzyjna ręki z uchwytem na listwę | TAK |  |
| 15. | Ekran anestezjologiczny z uchwytem na listwę | TAK |  |
| 16. | Stojak kroplówki z uchwytem na listwę | TAK |  |
| 17. | Pas mocujący z uchwytem na listwie | TAK |  |
| 18. | 2 systemu regulacji pilot ręczny + regulacja nożna | TAK |  |
| 19. | Dodatkowa para strzemion lub podpórek typu Goepel | TAK |  |
| 20. | Miska z odpływem i wiadrem | TAK |  |
| 21. | Stolik zabiegowy półkowy zintegrowany z fotelem | TAK |  |

| Część 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki / parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry, wpisze TAK albo NIE, stosowanie do wymagań |
| I. | Aparat do znieczulenia |  |  |
| 1. | Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół | TAK |  |
| 2. | Blat do pisania wysuwany | TAK |  |
| 3. | Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim | TAK |  |
| 4. | Uchwyty fabryczne do 10 litrowych butli O2 i N2O | TAK |  |
| 5. | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m AGA lub DIN | TAK |  |
| 6. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut | TAK |  |
| 7. | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu | TAK |  |
| 8. | System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy | TAK |  |
| 9. | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | TAK |  |
| 10. | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów: |  |  |
| 11. | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
| 12. | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25% | TAK |  |
| 13. | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow. | TAK |  |
| 14. | Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania. | TAK |  |
| 15. | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | TAK |  |
|  | System oddechowy: |  |  |
| 16. | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |
| 17. | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml | TAK |  |
| 18. | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | TAK |  |
|  | Respirator: |  |  |
| 19. | Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru | TAK |  |
| 20. | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym | TAK |  |
| 21. | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, wbudowany w ścianę przednią aparatu | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji: |  |  |
| 22. | Tryb wentylacji ręcznej | TAK |  |
| 23. | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 24. | Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo | TAK |  |
| 25. | Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym |  |  |
| 26. | Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
| 27. | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i w trybie objętościowym) | TAK |  |
| 28. | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) | TAK |  |
| 29. | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym | TAK |  |
| 30. | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM | TAK |  |
| 31. | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora | TAK |  |
| 32. | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli) | TAK |  |
|  | Regulacje: |  |  |
| 33. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakresie minimum 4:1 do 1:4 | TAK |  |
| 34. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min | TAK |  |
| 35. | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 5 do 1400 ml | TAK |  |
| 36. | Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa) | TAK |  |
| 37. | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O) | TAK |  |
| 38. | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 39. | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 40. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 41. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 42. | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze | TAK |  |
| 43. | Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2 | TAK |  |
| 44. | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych | TAK |  |
| 45. | Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej | TAK |  |
| 46. | Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta | TAK |  |
| 47. | Prezentacja różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT | TAK |  |
| 48. | Prezentacja objętości minutowej spontanicznej MVspont | TAK |  |
| 49. | Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna, krzywe, pętle na ekranie respiratora: |  |  |
| 50. | Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) | TAK |  |
| 51. | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej | TAK |  |
| 52. | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta | TAK |  |
|  | Inne: |  |  |
| 53. | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 54. | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. | TAK |  |
| 55. | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego | TAK |  |
| 56. | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) | TAK |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: |  |  |
| 57. | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie | TAK |  |
| 58. | W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. | TAK |  |
| 59. | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt. | TAK |  |
| 60. | W dostawie jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. | TAK |  |
| 61. | W dostawie jednorazowe filtry z wymiennikiem ciepła i wilgoci 50 szt. | TAK |  |
| 62. | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | TAK |  |
| 63. | W dostawie linie próbkujące 10 szt. | TAK |  |
|  | Monitor do aparatu, wymagania ogólne: |  |  |
| 64. | Monitor przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych pacjentów: dla dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
| 65. | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, znajdującymi się w dalszej części specyfikacji | TAK |  |
| 66. | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania konfiguracji ekranu do monitorowanych parametrów, włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócania pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól. Wymagane jest działanie "Plug and Play". Pola wyświetlające monitorowane parametry powinny automatycznie zwiększać swoje wymiary wraz ze zmniejszaniem liczby jednocześnie monitorowanych parametrów, wykorzystując do wyświetlania cały ekran monitora. Każdy monitor umożliwia jednoczesne wyświetlanie wszystkich wymaganych parametrów. | TAK |  |
| 67. | Monitor wyposażony w kolorowy ekran, z możliwością wyświetlania przynajmniej 10 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi do pola parametrów powiązanych z tą krzywą. Przekątna ekranu min. 17” w formacie panoramicznym | TAK |  |
| 68. | Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością sterowania w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiarami | TAK |  |
| 69. | Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim: dostęp do często używanych funkcji za pomocą dedykowanych przycisków, wybór parametru i funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartości oraz wybór pozycji z listy przy pomocy pokrętła, zatwierdzanie wyboru przez naciśnięcie pokrętła. W szczególności wyklucza się rozwiązania wykorzystujące do sterowania funkcjami monitora tzw. "gesty dotykowe" | TAK |  |
| 70. | Funkcja czasowego wyłączenia sterowania dotykowego, ułatwiająca oczyszczenie ekranu | TAK |  |
| 71. | Możliwość rozbudowy o interaktywny dostęp do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z wyświetlaniem danych na pełnym ekranie monitora, z zachowaniem podglądu podstawowych monitorowanych parametrów pacjenta. Obsługa dostępu do zasobów sieciowych za pomocą ekranu dotykowego, oraz za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  |
| 72. | Monitor umożliwia podgląd parametrów pacjenta z innego monitora podłączonego do sieci monitorowania, może wyświetlać informacje o alarmach występujących w innych monitorach, umożliwia zdalne uruchomienie wydruku i zdalne wyciszenie alarmu | TAK |  |
| 73. | Monitor wyświetla dane z aparatu do znieczulania i dodatkowych monitorów, w zależności od dostępności tych danych, w postaci przebiegów dynamicznych, wartości liczbowych i pętli oddechowych, razem z danymi hemodynamicznym. Dane z dodatkowych urządzeń są zapisywane w trendach monitora i udostępniane w sieci do wyświetlania w centrali i innych urządzeniach sieciowych. | TAK |  |
| 74. | Monitor wyposażony w narzędzie do precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian jednocześnie przynajmniej 9 wybranych parametrów, wyświetlanych w postaci trendów z ruchomymi kursorami służącymi do ustalenia miejsca pomiaru przed zmianą i po zmianie, jednocześnie dla wszystkich obserwowanych parametrów. Wybór parametrów do analizy spośród wszystkich parametrów pochodzących z monitora i z aparatu do znieczulania. Czas wyświetlanych danych w oknach trendów ustawiany przynajmniej od 1 minuty. Drukowanie raportu podsumowania analizy. W szczególności narzędzie powinno umożliwić ocenę skutków przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc | TAK |  |
| 75. | Konfiguracja wszystkich funkcji związanych z monitorowaniem pacjenta dostępna bez przerywania monitorowania, z wyświetlaniem danych pacjenta na głównym ekranie monitora | TAK |  |
| 76. | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji powinno wchodzić ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywację alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), granic alarmowych poszczególnych parametrów | TAK |  |
| 77. | Możliwość przenoszenia konfiguracji przygotowanej w monitorze do innych monitorów za pomocą pamięci USB i za pomocą sieci | TAK |  |
| 78. | Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o zdalny dostęp do mierzonych parametrów za pośrednictwem sieci szpitala, przewodowej i bezprzewodowej, w oknie przeglądarki internetowej na mobilnych i stacjonarnych urządzeniach komputerowych. Dostęp do podglądu monitorów pacjenta możliwy tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do systemu nazwą i okresowo zmienianym hasłem lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych. | TAK |  |
| 79. | Możliwość rozbudowy o przenoszenie danych pacjenta z monitora do oprogramowania na komputerach PC. Przenoszenie tych danych powinno być możliwe tylko i wyłącznie za pomocą specjalnych narzędzi udostępnionych upoważnionemu personelowi, po zalogowaniu się do systemu nazwą i okresowo zmienianym hasłem lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych. W szczególności wyklucza się każdą możliwość bezpośredniego kopiowania danych z monitora na wyjmowane karty pamięci. | TAK |  |
| 80. | Monitor zachowuje ciągłość monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną, temperatury i CO2 przez co najmniej przez 3 godziny w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej. Ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów wszystkich wymaganych parametrów oraz zdarzeń zapisywanych w pamięci monitora podczas alarmów | TAK |  |
| 81. | Możliwość drukowania na drukarce laserowej wstępnie sformatowanych tematycznych raportów, z podsumowaniem stanu pacjenta. Możliwość skonfigurowania własnego zestawu różnych raportów do wydrukowania za pomocą jednego polecenia | TAK |  |
| 82. | Wszystkie elementy monitora chłodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem | TAK |  |
| 83. | Monitor zamocowany na aparacie do znieczulania. Konieczna jest deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta | TAK |  |
|  | Alarmy: |  |  |
| 84. | Monitor umożliwia przygotowanie własnego zestawu granic alarmowych, przyjmowanych automatycznie dla nowego pacjenta. Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki) | TAK |  |
| 85. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych, na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 86. | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu | TAK |  |
| 87. | Świetlna sygnalizacja alarmów, widoczność z 360 stopni | TAK |  |
| 88. | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik wyciszenia i zawieszenia alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia | TAK |  |
| 89. | Informacja o ustawionej głośności alarmów stale wyświetlana na ekranie monitora podczas normalnej pracy monitora bez alarmu | TAK |  |
|  | Transport pacjenta: |  |  |
| 90. | Automatyczne przenoszenie danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie. Wymagany jest w szczególności brak konieczności angażowania personelu do wpisywania danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony pacjent, oraz brak konieczności angażowania personelu do ręcznego usuwania danych z monitora na stanowisku, które opuścił przenoszony pacjent. | TAK |  |
| 91. | Monitor wyposażony w moduł transportowy, umożliwiający ciągłe i nieprzerwane monitorowanie co najmniej EKG w pełnym wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x4), temperatury (x2), oraz CO2 podczas transportu pacjenta, bez przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów (nie tylko parametrów monitorowanych przez sam moduł transportowy), trendów z podłączonego aparatu do znieczulania, wyników obliczeń (hemodynamicznych, utlenowania i wentylacji) oraz zdarzeń alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendów i zdarzeń zapamiętanych podczas transportu i automatyczną ich integrację z danymi na nowym stanowisku. | TAK |  |
| 92. | Przygotowanie monitora do transportu, rozpoczęcie i zakończenie transportu nie wymaga podłączania ani odłączania jakichkolwiek przewodów | TAK |  |
| 93. | Masa modułu transportowego poniżej 1,5 kg, z ekranem i zasilaniem z wbudowanego akumulatora minimum przez 3 godziny monitorowania | TAK |  |
| 94. | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 6”. Ekran pokazuje przynajmniej 3,5 sekundy przebiegów dynamicznych przy standardowej szybkości odświeżania 25 mm/s. Ekran dotykowy przystosowany do warunków transportowych: zabezpieczony przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i szybkie przesunięcia palcem i palcami po ekranie. | TAK |  |
| 95. | Moduł transportowy, przystosowany do zagrożeń transportu wewnątrzszpitalnego, odporny na zachlapania (min. IPX3) i upadek z wysokości przynajmniej 0,9 metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta | TAK |  |
| 96. | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu na stanowisku | TAK |  |
| 97. | Możliwość rozbudowy o połączenie WiFi z siecią centralnego monitorowania, włączające się samoczynnie bezpośrednio po zdjęciu modułu ze stanowiska pacjenta. Transmisja bezprzewodowa WiFi zabezpieczona na poziomie przynajmniej WPA2-PSK lub równoważnym. Rozwiązania inne, niż oparte na standardach przemysłowych, nie będą akceptowane. | TAK |  |
| 98. | Moduł przystosowany do mocowania z prawej i lewej strony stanowiska w taki sposób, że przewody łączące monitor z pacjentem są skierowane bezpośrednio w stronę pacjenta, z zachowaniem odpowiedniej widoczności ekranu - funkcja automatycznego obrót ekranu o 180 stopni wraz ze zmianą orientacji monitora | TAK |  |
| 99. | Moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego oraz sterowanie funkcjami monitorowania z obu urządzeń | TAK |  |
|  | Możliwości monitorowania parametrów: |  |  |
|  | Pomiar ekg: |  |  |
| 100. | Możliwość monitorowania 3, 7, 8 i 12 odprowadzeń EKG oraz jednoczesnego wyświetlania 7 odprowadzeń z 5 elektrod, 8 odprowadzeń z 6 elektrod oraz 12 odprowadzeń z 10 elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego | TAK |  |
| 101. | Włączany na żądanie filtr ograniczający zakłócenia wysokiej częstotliwości, pochodzące z urządzeń do elektrochirurgii | TAK |  |
| 102. | Monitorowanie odchylenia ST we wszystkich monitorowanych jednocześnie odprowadzeniach EKG | TAK |  |
| 103. | Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 10 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych, oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski. | TAK |  |
| 104. | Zakres pomiarowy częstości akcji serca przynajmniej 15 - 300 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Pomiar oddechu: |  |  |
| 105. | Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG (wartości cyfrowe i krzywa dynamiczna), z możliwością zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo II), bez konieczności przepinania przewodu EKG ani zmiany położenia elektrod na pacjencie. | TAK |  |
| 106. | Ustawiany czas opóźnienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10 - 30 sekund | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna (Spo2): |  |  |
| 107. | Moduł pomiarowy SpO2 umożliwiający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET, lub równoważnym pod względem dokładności pomiaru w takich warunkach | TAK |  |
| 108. | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz wskaźnik perfuzji | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia: |  |  |
| 109. | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami pzynajmniej do 4 godzin | TAK |  |
| 110. | Tryb stazy żylnej i ciągłych pomiarów przez 5 minut | TAK |  |
| 111. | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia: |  |  |
| 112. | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego i ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
| 113. | Monitor może obsłużyć wyświetlanie pomiarów przynajmniej 4 ciśnień | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury: |  |  |
| 114. | Monitorowanie temperatury dostępne przynajmniej w 2 torach pomiarowych | TAK |  |
| 115. | Wyświetlanie temperatury T1, T2 albo T1 i różnicy temperatur, do wyboru przez użytkownika | TAK |  |
| 116. | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar wewnętrznej temperatury ciała za pomocą czujnika mocowanego na czole | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia: |  |  |
| 117. | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | TAK |  |
| 118. | Wyniki pomiarów NMT wyświetlane na ekranie oferowanego monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Wymagane akcesoria pomiarowe: |  |  |
| 119. | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, długość przynajmniej 4 metry | TAK |  |
| 120. | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec, z przewodem min. 3 metry | TAK |  |
| 121. | Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary przy zakresie obwodów ramienia przynajmniej od 17 do 53 cm u pacjentów o przeciętnym wzroście. Przewód łączący mankiet z monitorem o długości przynajmniej 3 metrów | TAK |  |
| 122. | Czujnik temperatury skóry, z przewodem min. 3 metry | TAK |  |
| 123. | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 2 torach | TAK |  |
| 124. | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK |  |

| Część 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki / parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry, wpisze TAK albo NIE, stosowanie do wymagań |
| I | Tor wizyjny |  |  |
|  | Monitor operacyjny FULL HD - 1 zestaw: |  |  |
| 1. | Przekątna ekran min. 26" | TAK |  |
| 2. | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
|  | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw: |  |  |
| 3. | Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50/60 Hz, współpracujący z głowicami kamery FULL HD oraz giętkimi wideoendoskopami | TAK |  |
| 4. | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo typu: - 1x DVI-D - 1x 3G-SDI przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50Hz/60Hz | TAK |  |
| 5. | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB | TAK |  |
| 6. | Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK |  |
| 7. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia i komunikacji z oferowanym źródła światła LED | TAK |  |
| 8. | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowych ikon | TAK |  |
| 9. | Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
| 10. | Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |
| 11. | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności | TAK |  |
| 12. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  |
| 13. | Funkcja manualnej zmiany poziomu intensywności światła przez użytkownika w oferowanym źródle światła LED bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
| 14. | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w oferowanym źródle światła LED przez sterownik kamery | TAK |  |
| 15. | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |
| 16. | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK |  |
| 17. | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK |  |
| 18. | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |
| 19. | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |
| 20. | Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
| 21. | Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrową intensyfikację odcieni niebieskich i zielonych z jednoczesną redukcją odcieni czerwonych w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
| 22. | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
| 23. | Wykorzystanie trybów obrazowania niezależne od wykorzystywanego źródła światła | TAK |  |
| 24. | Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 25. | Funkcja zatrzymania obrazu | TAK |  |
| 26. | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 27. | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | TAK |  |
| 28. | Funkcja wyświetlania imienia i nazwiska pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji | TAK |  |
| 29. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
| 30. | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
| 31. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |
| 32. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D | TAK |  |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt.: |  |  |
| 33. | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  |
| 34. | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 35. | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
| 36. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |
| 37. | Masa głowicy kamery nie większa niż 135 g | TAK |  |
| 38. | Możliwość sterylizacji w tlenku etylenu, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw: |  |  |
| 39. | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  |
| 40. | Temperatura barwowa w zakresie 6000K - 6400K | TAK |  |
| 41. | Żywotność lampy LED min. 25 000 godzin | TAK |  |
| 42. | Ustawianie poziomu intensywności światła poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła | TAK |  |
| 43. | Dedykowany przycisk funkcji standby | TAK |  |
| 44. | Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom intensywności światła | TAK |  |
| 45. | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu komunikacji | TAK |  |
| II | Pompa do histeroskopii: |  |  |
| 1. | Pompa wyposażona w dedykowany program do współpracy z shaverem histeroskopowym | TAK |  |
| 2. | Pompa wyposażona w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z konsolą shavera i pracę zsynchronizowaną (aktywacja shavera i odsysania przy pomocy jednego przełącznika nożnego) | TAK |  |
| 3. | Wyświetlanie parametrów pracy oraz regulacja ustawień parametrów pracy poprzez kolorowy monitor z ekranem dotykowym | TAK |  |
| 4. | Dedykowany program do operacji laparoskopowych z niezależnym ssaniem i płukaniem z możliwością regulacji prędkości przepływu w zakresie min. 100 - 1300 ml/min. | TAK |  |
| 5. | Ssanie i płukanie realizowane poprzez niezależne pompy rolkowe zintegrowane w jednym urządzeniu | TAK |  |
| 6. | Funkcja regulacji prędkości odsysania podczas pracy z shaverem histeroskopowym | TAK |  |
| 7. | Animacja wyświetlana na ekranie monitora instruująca sposób zakładania drenu ssącego i płuczącego | TAK |  |
| 8. | Dren płuczący, sterylny - 60 szt. | TAK |  |
| 9. | Dren ssący, sterylny - 60 szt. | TAK |  |
| III | Wózek sprzętowy |  |  |
| 1. | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |
| 2. | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  |
| 3. | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora | TAK |  |
| 4. | Szyna sprzętowa | TAK |  |
| 5. | Wysięgnik z regulacją na płyny infuzyjne | TAK |  |
| 6. | Zestaw do odsysania składający się z: - wielorazowego plastikowego pojemnika – 1szt. - jednorazowych wkładów o pojemności 2,5 l. – 40 szt. | TAK |  |
| IV | Histseroskop |  |  |
|  | Histeroskop diagnostyczno-operacyjny: |  |  |
| 1. | Optyka histeroskopowa o śr. 2,9 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa lub równoważny, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny, rozmiar nie większy niż 4,3 mm, owalny profil przekroju, wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów; wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, rozmiar 5 mm, owalny profil przekroju, wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania - 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, bransze chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |
| 5. | Nożyczki histeroskopowe tępo zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |
| 6. | Kleszcze histeroskopowe, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, bransze typu ,,kulociąg”, obie ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |
| 7. | Nożyczki histeroskopowe ostro zakończone, półsztywne, rozm. 5 Fr., dł. 34- 36 cm, jedno ostrze ruchome, tubus wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu – 1 szt. | TAK |  |
| 8. | Elektroda preparacyjna, bipolarna, końcówka igłowa prosta, 5 Fr. – 1 szt. | TAK |  |
| 9. | Przewód HF, bipolarny, dł. 300 cm do zastosowania z diatermią chirurgiczną – 1 szt. | TAK |  |
| 10. | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 11. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami. W zestawie: - pokrywa – 1 szt. - mata silikonowa – 1 szt. - kołki mocujące – 12 szt. - paski silikonowe – 12 szt. | TAK |  |
|  | Histeroskop: |  |  |
| 12. | Konstrukcja uchwytu urządzenia zapewniająca różne sposoby trzymania tj. w sposób prosty i pistoletowy | TAK |  |
| 13. | Trzymanie uchwytu sposobem pistoletowym realizowane poprzez opcjonalną, odłączaną rękojeść z możliwością zamocowania jej w różnych położeniach | TAK |  |
| 14. | Zintegrowany w uchwycie centralny (na przedłużeniu osi ostrza), prosty kanał ssący do ewakuacji wyciętych fragmentów tkanki | TAK |  |
| 15. | Przewód łączący konsolę sterującą z pompą – 1 szt. | TAK |  |
| 16. | Optyka z osiowym kanałem roboczym do operacji wewnątrzmacicznych, szeroki kąt widzenia, kąt patrzenia 6°, dł. 20 cm, autoklawowalna, średnica zewnętrzna 19 Fr., wyposażona w: - równoległy okular, - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa lub równoważny, - kanał roboczy kompatybilny z ostrzami shavera histeroskopowego o śr. 4 mm; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania - 1szt, Obturator - 1 szt. | TAK |  |
| 17. | Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące wklęsłe, krawędzie tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 18. | Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące prostokątne, krawędzie tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 19. | Elektroda koagulacyjna, bipolarna - 1 szt. | TAK |  |
| 20. | Przewód HF bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 21. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 22. | Kleszcze disekcyjno – chwytające, obrotowe; bransze typu ,,szczęka tygrysa” zęby 2x4, śr. 4 mm, dł. 36 cm. Rączka bez zapinki – 1 szt. | TAK |  |
| 23. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami. W zestawie: - pokrywa – 1 szt. - mata silikonowa – 1 szt. - kołki mocujące – 12 szt. - paski silikonowe – 12 szt. | TAK |  |
| 24. | Adapter do czyszczenia uchwytu shavera – 1 szt. | TAK |  |
| V | Resektoskop bipolarny |  |  |
| 1. | Optyka histeroresektoskopowa o śr. 4 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 12°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, wykorzystujący elektrody dwubiegunowe i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Płaszcz resektoskopowy, obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr. z mechanizmem ,,Klik”, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki, płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 26 Fr. - 1 szt. | TAK |  |
| 5. | Elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej - 6 szt. | TAK |  |
| 6. | Elektroda koagulacyjna w kształcie kulki lub półkulki, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej - 6 szt. | TAK |  |
| 7. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 1 szt. | TAK |  |
| 8. | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 9. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami. W zestawie: - pokrywa – 1 szt. - mata silikonowa – 1 szt. - kołki mocujące – 12 szt. - paski silikonowe – 12 szt. | TAK |  |
| VI | Diatermia wraz z zestawem do konizacji |  |  |
|  | Diatermia | TAK |  |
| 1. | Aparat umożliwiający automatyczną pracę: monopolarną, bipolarną i bipolarna w środowisku soli fizjologicznej oraz funkcję bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm - do stosowania w chirurgii endoskopowej i otwartej. | TAK |  |
| 2. | Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i bipolarnego 375 kHz +/- 10% | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 4. | Wielokolorowy, dotykowy czytelny ekran obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | TAK |  |
| 5. | Możliwość zapamiętania min. 22 programów tematycznych i zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru min. 5 różnych ustawień ze sterylnego pola włącznikiem nożnym i uchwytem do cięcie/koagulacja lub manualnie z ekranu dotykowego dla każdego programu | TAK |  |
| 7. | Liczba i konfiguracja gniazd przyłączeniowych: - monopolarne w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym – 1 szt. - bipolarne w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm – min. 1 szt. - uniwersalne do instrumentów mono i bipolarnych oraz do zamykania dużych naczyń – min.1 szt. - neutralne w systemie wtyczek jedno i dwupinowych –1 Przyłączanie wskazanych typów wtyczek bez dodatkowych adapterów | TAK |  |
| 8. | Możliwość wymiany gniazd wyjściowych przez użytkownika w celu zmiany konfiguracji przyłączanych narzędzi | TAK |  |
| 9. | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego i bipolarnego regulowana do min. 360 W | TAK |  |
| 10. | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 100 W | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego min. 3 rodzaje: delikatne, osuszające- hemostatyczny, intensywny – waporyzujący | TAK |  |
| 12. | Moc wyjściowa do koagulacji bipolarnej i monopolarnej regulowana do min. 120 W | TAK |  |
| 13. | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej kontakowej – min. 3 rodzaje: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą | TAK |  |
| 14. | Koagulacja monopolarna bezkontakowa typu natryskowego do min 130W | TAK |  |
| 15. | Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną | TAK |  |
| 16. | Aparat wyposażony w funkcję umożliwiającą bipolarną elektroresekcję w soli fizjologicznej z automatyczną regulacja mocy wyjściowej z całego, dostępnego zakresu do min. 360W | TAK |  |
| 17. | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
| 18. | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | TAK |  |
| 19. | Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem. | TAK |  |
| 20. | Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący również symetrie elektrody | TAK |  |
| 21. | Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 22. | Włącznik nożny podwójny z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt. | TAK |  |
| 23. | Włącznik nożny pojedynczy z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt. | TAK |  |
| 24. | Kabel elektrod neutralnych dł. 4m – 1szt. | TAK |  |
| 25. | Elektroda neutralna symetrycznie dzielona dla pacjentów powyżej 5 kg wagi z możliwością dowolnej orientacji względem operowanego pola dzięki dodatkowemu pierścieniowi o różnej szerokości – powierzchnia całkowita 105-108 cm2, min. 50szt, | TAK |  |
| 26. | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń, dł. 27-28cm z elementami przytrzymującymi tkankę oraz kablem dł. min. 3m | TAK |  |
| 27. | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do zabiegów laparoskopowych, końcówka typu Meryland, radełkowana, kabel dł. min. 3m | TAK |  |
| 28. | Wielorazowe tępe nożyczki do koagulacji i przecinania tkanek prądem bipolarnym w zabiegach laparoskopowych, końcówki precyzyjne, zagięte z rozłącznym kablem dł. min 4m | TAK |  |
| 29. | Kabel do resektora bipolarnego z funkcja rozpoznawania i programowania nastaw | TAK |  |
|  | Zestaw do konizacji |  |  |
| 30. | Uchwyt z przyciskami, do zastosowania z elektrodami monopolarnymi i przewodami HF – 1 szt. | TAK |  |
| 31. | Przewód HF, monopolarny, dł. 400 cm, do zastosowania z uchwytem z przyciskami – 1 szt. | TAK |  |
| 32. | Elektroda pętlowa, rozm. 22 x 17 mm, dł. rob. 11 cm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |
| 33. | Elektroda pętlowa, rozm. 15 x 13 mm, dł. rob. 10 cm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |
| 34. | Elektroda pętlowa, rozm. 10 x 8 mm, dł. rob. 9 cm, autoklawowalna – 1 szt. | TAK |  |
| 35. | Łyżeczka, kształt bagnetowy, zagięta 45° do góry, ostra, śr. 5 mm, dł. rob. 16 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 36. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami. W zestawie: - pokrywa – 1 szt. - mata silikonowa – 1 szt. - kołki mocujące – 12 szt. - paski silikonowe – 12 szt. | TAK |  |

| Część 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki / parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametr oferowany. Wykonawca poda w poszczególnych pozycjach parametry, wpisze TAK albo NIE, stosowanie do wymagań |
| I. | Kardiomonitor |  |  |
|  | Wymagania OGÓLNE: |  |  |
| 1. | Monitor stacjonarno-transportowy, przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych (dorośli, dzieci, noworodki), wyposażony w kolorowy, wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 10” | TAK |  |
| 2. | Chłodzenie pasywne (bez wentylatora) | TAK |  |
| 3. | Obsługa monitora za pomocą stałych przycisków funkcyjnych i pokrętła służącego do nawigacji po menu ekranowym, wybierania wartości i zatwierdzania wyboru. | TAK |  |
| 4. | Oferowana wersja umożliwia wyświetlenie jednocześnie przynajmniej 5 krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o wyświetlanie przynajmniej 8 krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 6. | Monitor wyposażony w pamięć trendów wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich przynajmniej 24 godzin, z rozdzielczością 1 minuty | TAK |  |
| 7. | Kardiomonitor umożliwia skonfigurowanie startowych parametrów pracy, przyjmowanych automatycznie przez monitor po podłączeniu nowego pacjenta, przynajmniej: kolejności wyświetlania na ekranie i kolorów monitorowanych parametrów, włączenia i wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów, głośności alarmów, granic alarmowych wszystkich parametrów, ustawienia głośności i źródła dźwięku tętna. Możliwość zapamiętania przynajmniej 5 zestawów startowych parametrów pracy dla każdej kategorii wiekowej pacjenta (dorośli, dzieci, noworodki) | TAK |  |
| 8. | Funkcja automatycznego dopasowania konfiguracji monitora do ustawionych wcześniej wymagań stanowiska, inicjowana samoczynnie bezpośrednio po zamocowaniu monitora na stanowisku, obejmująca przynajmniej: kolejność wyświetlania i kolory monitorowanych parametrów, włączenie i wyłączenie alarmów poszczególnych parametrów, głośność alarmów, granice alarmowe wszystkich parametrów, ustawienie głośności i źródła dźwięku tętna. | TAK |  |
| 9. | Monitor wyposażony w możliwość automatycznego, inicjowanego przez użytkownika ustawienia granic alarmowych jednocześnie wszystkich monitorowanych parametrów, na podstawie aktualnej wartości tych parametrów | TAK |  |
| 10. | Możliwość skonfigurowania wszystkich funkcji i ustawień monitora bez przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
| 11. | Informacja o ustawionej głośności alarmów stale wyświetlana na ekranie monitora podczas normalnej pracy bez alarmu | TAK |  |
| 12. | W przypadku monitorów połączonych siecią możliwość zdalnego podglądu innego monitora, przekazywania informacji o alarmach, zdalnego wyciszenia alarmu i uruchomienia wydruku w zdalnym monitorze. Funkcja zdalnego podglądu nie wymaga konieczności działania żadnego serwera. | TAK |  |
| 13. | Monitor wyposażony w pamięć zdarzeń zapisywanych automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu oraz w przypadku ręcznego inicjowania zapisu zdarzenia za pomocą dedykowanego przycisku: przynajmniej 50 zdarzeń zawierających odcinki krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów o długości przynajmniej 20 sekund, w tym krzywej dynamicznej powiązanej z alarmem, oraz wartości liczbowe parametrów z momentu zdarzenia | TAK |  |
| 14 | System monitorowania umożliwia przenoszenie danych pacjenta za pomocą modułu pamięci i przez sieć, z wybranego monitora do innego wybranego monitora. Dotyczy trendów i zapamiętanych zdarzeń. | TAK |  |
| 15. | Monitor zamocowany na stanowisku w sposób umożliwiający dopasowanie położenia ekranu: obrót i nachylenie. | TAK |  |
| 16. | Monitor wyposażony w stację dokującą umożliwiającą zamocowanie i zdjęcie go bez konieczności odłączania i podłączania układów pacjenta oraz przewodu zasilającego i przewodów łączących z innymi urządzeniami, takimi jak rejestrator, drukarka, dodatkowy ekran kopiujący, sieć centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | WYMAGANIA MONITOROWANIA STACJONARNEGO: |  |  |
| 17. | Możliwość monitorowania, w zależności od podłączonych i aktywnych modułów parametrowych i programowych: EKG, możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z 6 i z 10 elektrod, ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, arytmia w pełnym zakresie, oddech, saturacja SpO2, temperatura min. w dwóch torach, ciśnienie metodą nieinwazyjną, ciśnienie metodą inwazyjną min. w 8 torach, rzut minutowego serca metodą termodylucji, rzut minutowy serca metodą PiCCO, obliczenia parametrów fizjologicznych w oparciu w o wynik pomiaru rzutu minutowego, CO2 u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, w strumieniu bocznym i w strumieniu głównym, EEG | TAK |  |
| 18. | Analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i monitorowania arytmii jednocześnie w dwóch odprowadzenia wybieranych przez użytkownika | TAK |  |
| 21. | Analiza arytmii za pomocą systemu eksperckiego naśladującego logikę człowieka. Opisać. | TAK |  |
| 22. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z 6 i z 10 elektrod | TAK |  |
| 23. | Możliwość monitorowania zbiorczego wektora utworzonego z odchyleń w 12 odprowadzeniach EKG, z ustawianym alarmem. | TAK |  |
| 24. | Możliwość wyboru algorytmu pomiarowego (modułu pomiarowego) spośród Masimo SET i Nellcor | TAK |  |
| 25. | Monitor wyposażony w urządzenia i oprogramowanie służące do pracy w sieci centralnego monitorowania wykonanej zgodnie ze standardem Ethernet. Sposób zarządzania wymianą danych w sieci: samozarządzający się, otwarty system rozproszony. | TAK |  |
| 26. | System monitorowania może być rozbudowany o dostęp do danych pacjenta za pomocą komputerów i innych urządzeń komputerowych (tablet, smartfon) połączonych z siecią szpitala, w oknie przeglądarki internetowej. | TAK |  |
|  | WYMAGANIA W TRANSPORCIE: |  |  |
| 27. | Monitor pacjenta umożliwiający kontynuację nieprzerwanego monitorowania pacjenta podczas transportu, przerw w zasilaniu i w przypadku konieczności ewakuacji oddziału | TAK |  |
| 28. | Masa monitora (modułu transportowego z ekranem) < 6 kg | TAK |  |
| 29. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe zapewniające min. 4 godziny pracy w przypadku transportu lub zaniku zasilania | TAK |  |
| 30. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe połączenie z siecią centralnego monitorowania, wykorzystujące punkty dostępowe WiFi, z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2 PSK, uruchamiane automatycznie po odłączeniu połączenia przewodowego, działające w sposób, który nie blokuje ani nie ogranicza możliwości używania na tym samym obszarze również innych aplikacji szpitalnych korzystających z sieci bezprzewodowej WiFi | TAK |  |
| 31. | Monitorowanie w transporcie EKG, CO2, oddechu, temperatury, saturacji (SpO2), ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną. | TAK |  |
|  | WYMAGANE MODUŁY I AKCESORIA POMIAROWE : |  |  |
| 32. | EKG: przewód do podłączenia 3 elektrod | TAK |  |
| 33. | Wężyk i mankiet do pomiaru ciśnienia u pacjentów przeciętnego wzrostu, o normalnej masie ciała, dużej i bardzo dużej masie ciała, u pacjentów z obwodem ramienia przynajmniej do 50 cm. | TAK |  |
| 34. | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych. | TAK |  |
| 35. | Czujnik temperatury skóry i czujnik temperatury głębokiej | TAK |  |
| 36. | Pomiar CO2 u pacjentów zaintubowanych | TAK |  |