MSS-TZP-ZPP-26-ZO-22/2020                                     Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych i granicznych

| Lp | PARAMETR | Wymagane | Oferowany parametr | Potwierdzenie parametru – numer załączniki – należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroniczna konsola systemu | TAK |  |  |
|  | Elektroniczna konsola systemu z możliwością uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę, z możliwością napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. | TAK |  |  |
|  | Czytelny panel sterowania - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku. | TAK |  |  |
|  | Sterownik | TAK |  |  |
|  | Sterownik zapewniający rotację turbinie powietrznej oraz nadający właściwy kierunek przesuwnym elementom kontrolującym stopień wysunięcia ściernicy. | TAK |  |  |
|  | Blokada znajdująca się w trzonie przyrządu przytrzymuje prowadnik w miejscu, podczas gdy ściernica wykonuje obroty. Dzięki temu prowadnik nie porusza się i nie wiruje. | TAK |  |  |
|  | Cewnik | TAK |  |  |
|  | Cewnik do aterektomii rotacyjnej zamontowany jest na łączniku - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku- zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm- długość cewnika 135cm | TAK |  |  |
|  | System umożliwia odłączenie cewnika od sterownika. Pozwala to na podłączenie cewników o różnych średnicach wiertła do jednego sterownika podczas zabiegu | TAK |  |  |
|  | Pokryte diamentem eliptyczne wiertło zamocowane jest na końcu elastycznego szaftu napędowego | TAK |  |  |
|  | Wiertło obraca się z prędkością do 190.000 obrotów na minutę | TAK |  |  |
|  | Wiertło jest wprowadzane współosiowo po prowadniku | TAK |  |  |
|  | Prowadnik- długość 330 cm- średnica 0.009”- dostępne dwie sztywności prowadnika z końcówką widoczną w skopii. | TAK |  |  |

W skład zestawu wchodzi:

| Lp | PARAMETR | Wymagane | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroniczna konsola systemu - 1 sztuka | TAK |  |
|  | Sterownik z cewnikiem do aterektomii rotacyjnej zamontowany na łączniku, z zakresem dostępnych średnic wierteł 1,25;1,5;1,75;2,00; 2,15;2,25;2,38;2,5mm - długość cewnika 135cm - 8szt.(średnice dostarczanych wierteł do uzgodnienia na etapie realizacji). | TAK |  |
|  | Prowadniki o dwóch sztywnościach (po 5 sztuk w opakowaniu) - 2 opakowania. | TAK |  |
|  | Osobny Cewnik do aterektomii rotacyjnej- zakres dostępnych średnic wierteł 1,25; 1,5;1,75;2,00; 2,15;2,25;2,38;2,5mm - długość cewnika 135cm - 2szt.(średnice dostarczanych wierteł do uzgodnienia na etapie realizacji). | TAK |  |

………………., dnia ……...….…                           ………………………………

podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy