SS-TZP-ZPP-26-35/20                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych i granicznych

| L.p. | Warunki / parametry wymagane i graniczne | Wymagania graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EEG oraz Video EEG |  |  |
|  | aparat EEG - głowica min. 32 kanały, fotostymulator LED | TAK |  |
|  | kamera LAN PTZ video sterowana z poziomu oprogramowania diagnostycznego, z automatycznym ustawianiem ostrości, „prawdziwy” tryb dzień/noc | TAK |  |
|  | stolik jezdny z półką na komputer, klawiaturę i monitor, koła z blokadami, możliwość pracy na siedząco i na stojąco – regulacja wysokości bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | oprogramowanie i instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | zestaw elektrod mostkowych z kablem min. 40 szt. | TAK |  |
|  | czepki do elektrod mostkowych min. 6 szt. | TAK |  |
|  | baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o RODO | TAK |  |
|  | zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem do rejestracji, odczytu i opisu badań EEG oraz badań video EEG, monitorem 24” i drukarką laserową monochromatyczną |  |  |
|  | monitorowanie stanu podłączenia elektrod w czasie zapisu | TAK |  |
|  | optymalizacja wyświetlenia krzywej EEG | TAK |  |
|  | możliwość analizy badania w czasie trwania rejestracji zapisu |  |  |
|  | cyfrowa linijka umożliwiająca pomiar pojedynczej fali oraz określenie fal dominujących w określonym przedziale czasowym | TAK |  |
|  | montaże predefiniowane standardowe oraz możliwość definiowania montaży indywidualnych przez użytkownika | TAK |  |
|  | automatyczna analiza zapisu z możliwością wyświetlania trendów w czasie rzeczywistym i po zakończeniu badania | TAK |  |
|  | automatyczna detekcja zdarzeń technicznych i elektrofizjologicznych | TAK |  |
|  | edytowalna baza zdarzeń medycznych | TAK |  |
|  | synchroniczna rejestracja zapisu EEG i obrazu video z możliwością usunięcia tylko zapisu video | TAK |  |
|  | zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem do odczytu i opisu badań EEG oraz badań video EEG, monitorem 24” i drukarką laserową monochromatyczną | TAK |  |
| 2. | Mobilny aparat EEG z opcją Video EEG |  |  |
|  | aparat EEG - głowica min. 32 kanały, fotostymulator LED | TAK |  |
|  | stolik jezdny z półką na komputer, klawiaturę i monitor, koła z blokadami, możliwość pracy na siedząco i na stojąco – regulacja wysokości bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | oprogramowanie i instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | czepki do elektrod miseczkowych min. 6szt. | TAK |  |
|  | zestaw elektrod miseczkowych min. 30szt. | TAK |  |
|  | baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o RODO | TAK |  |
|  | zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem do rejestracji, odczytu i opisu badań EEG oraz badań video EEG, monitorem 24” i drukarką laserową monochromatyczną | TAK |  |
|  | monitorowanie stanu podłączenia elektrod w czasie zapisu | TAK |  |
|  | optymalizacja wyświetlenia krzywej EEG | TAK |  |
|  | możliwość analizy badania w czasie trwania rejestracji zapisu | TAK |  |
|  | cyfrowa linijka umożliwiająca pomiar pojedynczej fali oraz określenie fal dominujących w określonym przedziale czasowym | TAK |  |
|  | montaże predefiniowane standardowe oraz możliwość definiowania montaży indywidualnych przez użytkownika | TAK |  |
|  | automatyczna analiza zapisu z możliwością wyświetlania trendów w czasie rzeczywistym i po zakończeniu badania | TAK |  |
|  | automatyczna detekcja zdarzeń technicznych i elektrofizjologicznych | TAK |  |
|  | edytowalna baza zdarzeń medycznych | TAK |  |
|  | synchroniczna rejestracja zapisu EEG i obrazu video z możliwością usunięcia tylko zapisu video | TAK |  |

1 szt. w rozumieniu 1 kpl. (1 zestaw)

……………., dnia ………………….…                           ……………………………………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy