MSS-TZP-ZPP-26-ZO-6/2021			                                                              Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Załącznik Nr 2 do Umowy)

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

| L.P. | Nazwa | Ilość | Opis | Wymagane parametry, warunki | Parametry oferowane | Nazwa, Typ, Wytwórca, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 3 |
| 1. | Myjnia dezynfektor | 1 szt./kpl | przeznaczona do mycia i dezynfekcji naczyń szpitalnych (basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych) dostosowana do wymogów sanitarnych | TAK |  |  |
| 2. | Dozowniki tlenowe | 20 szt./kpl | zakres przepływu (l/min) – 0-17 ciśnienie wejściowe (bar) – 5 wtyk DIN pokrętło regulacji wykonane z wysokiej jakości powłoki galwanicznej posiadające nawilżacz ( pojemnik z polipropylenu) nawilżenie tlenu 0-60% dokładność odczytu +/- 10% wyjście gwintowane 9/16” temperatura sterylizacji pojemnika propylenowego / nawilżacza: 120-124OC | TAK |  |  |