MSS-DN-ZPP-26-ZO-1/23			                 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego i Umowy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW, PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Elektrokardiograf – 5 zestawów

W skład 1 zestawu wchodzi:

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | UWAGI/ PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrokardiograf |
| 1. | Nazwa produktu, producent, kraj pochodzenia. | TAK, podać |  |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |  |
| 3. | Aparat 3,6,12 kanałowy. | TAK |  |  |
| 4. | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 5. | Ciągły pomiar HR. | TAK |  |  |
| 6. | Wyświetlacz: min. 10’’ 1024x600px, pojemnościowy panel dotykowy. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 7. | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 9. | Możliwość zastosowania zarówno papieru termicznego o szerokości rolki 210 i 112 mm. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 10. | Pamięć min. 70 000 badań | TAK, podać |  |  |
| 11. | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5; 10; 12,5; 25; 50; 100 | TAK |  |  |
| 12. | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |  |
| 13. | Filtr sieciowy (Hz) 50; 60 | TAK |  |  |
| 14. | Filtr mięśniowy (Hz) 25; 35 | TAK |  |  |
| 15. | Filtr izolinii (Hz) 0,05-1,5 | TAK |  |  |
| 16. | Filtr autoadaptacyjny | TAK |  |  |
| 17. | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |  |
| 18. | Interfejs komunikacyjny: 3x USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, karta SD. | TAK |  |  |
| 19. | Długość zapisu badania EKG: min. 40 minut | TAK, podać |  |  |
| 20. | Profil badań EKG: automatyczny i manualny | TAK |  |  |
| 21. | Częstotliwość próbkowania: min. 8 000 Hz | TAK, podać |  |  |
| 22. | Możliwość wydruku badania bezpośrednio z aparatu na drukarce zewnętrznej poprzez Wi-Fi | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 23. | Drukowane odprowadzenia w konfiguracji min.: 1x12, 2x6+1, 4x3+1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego: min. 24 Bit | TAK, podać |  |  |
| 25. | Export danych bezpośrednio z aparatu: min. HL7, FTP, Cloud, PDF, xml, SCP | TAK/NIE, podać |  |  |
| 26. | Synchronizacja: min. FTP, SAMBA, Windows | TAK, podać |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 27. | Możliwość zabezpieczenia dostępu dla osób postronnych do bazy danych | TAK |  |  |
| 28. | Wbudowany w menu aparatu moduł zamawiania materiałów eksploatacyjnych | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 29. | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego | TAK |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 30. | Szyfrowanie komunikacji oraz danych pacjentów i badań przechowywanych na aparacie | TAK |  |  |
| 31. | Automatyczna analiza i interpretacja słowna badania EKG | TAK |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 32. | Możliwość rozbudowy o moduł SpO2 | TAK |  |  |
| 33. | Możliwość wysyłania bezprzewodowo badań w formacie PDF do dowolnego folderu w systemie Windows, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania | TAK |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 34. | Możliwość synchronizacji wielu aparatów (np. na stronie czystej i brudnej szpitala) | TAK |  |  |
| 35. | Wózek na aparat EKG z wysięgnikiem na kabel pacjenta | TAK/NIE, podać |  |  |
| 36. | Waga max. 3,9 kg (+/- 10%) | TAK |  |  |
| 37. | Wymiary min. 343x295x170 mm (+/- 10%) | TAK, podać |  |  |
| 38. | Wyposażenie: 1 kpl. elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6szt.), 1 kpl. elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., 3 kpl. kabli pacjenta, 10 szt. rolek papieru 210 mm. | TAK, podać |  |  |
| 39. | Autoryzacja producenta na sprzedaż aparatu na terenie Polski. | TAK, podać |  |  |
| Informacje dodatkowe: |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego do wykonywania przeglądów po okresie gwarancji z wystawieniem Certyfikatu uprawniającego do wykonywania przeglądów dla 4 osób. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  |
|  | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie dostawy urządzenia | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. | TAK |  |  |
|  | Zalecane przez producenta częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji - po gwarancji | TAK, podać |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na terenie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 8 lat. | TAK |  |  |